Введение

Проект «Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Кашкалашинский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан» выполнен в соответствии с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан и муниципальным контрактом, заключенным между ООО «ГражданПромПроект» и Администрацией МР Благоварский район, а также в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» №190-ФЗ, федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Постановлением Правительства  РБ от 21 октября 2009 года № 391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные идеи развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку проекта «Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Кашкалашинский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан».

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с максимально возможным ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры сельского поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Прослежены демографические процессы, возможное увеличение численности населения за счет внешней миграции и его естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Кашкалашинский сельсовет разработан на съемке, представленной Администрацией МР в электронном виде. Цифровая картографическая основа выполнена ООО «Уралаэрогеодезия», г. Уфа, в 2013 году.

Цели и задачи проекта

Генеральный план является конкретной моделью территориального развития сельского поселения до 2035 г.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Цель работы – создание действенного инструмента управления развитием территории Кашкалашинского сельского поселения в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Кашкалашинский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2025 год, расчетный срок – 2035 год.

Использованная проектная документация

1. «Схема территориального планирования муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан», выполненная МУП «Архитектурно-планировочное бюро» главного управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Уфа Республики Башкорстан», г. Уфа 2010 г.

Использованные программные мероприятия

- «Инвестиционный паспорт МР Благоварский район РБ», утвержденный главой Администрации МР Благоварский район РБ, 2012 год;

- «Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан» на 2011-2015 годы;

- «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан» на 2011-2015 годы.

Глава I. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий Кашкалашинского сельского поселения с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития сельского поселения предложены  следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зон комфортного отдыха;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Также, одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2025 г) и на расчётный срок (до 2035 г).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития села Кашкалаши в качестве административного центра сельского поселения, населенных пунктов: Западный, Восточный, Табулдак в качестве развивающихся селитебных территорий;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса сельского поселения, а именно - планировочного, транспортного, технического, рекреационного;

- проектирование перспективного развития сельского поселения, органичное развитие сложившегося каркаса, реконструкция и развитие периферийных зон;

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

  - увеличение средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 кв. м общей площади на 1 человека, до 30 кв.м с учетом увеличения населения на расчетный срок (до 2035 г).

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов (с выносом производственных и других зон);

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны.

Характер территориального развития населенных пунктов сельского поселения Кашкалашинский сельсовет, определяющий их архитектурно-планировочную и объемно-пространственную организацию, отражает различную степень урбанизации земель населенных пунктов:

- высокая плотность новой жилой и общественно-деловой застройки предложена для с. Кашкалаши, являющегося административным центром сельского поселения с развитием территории в южной и восточной части, внутри современной границы села;

- застройка территории индивидуальными жилыми домами в северном и восточном направлении от границ д. Западный;

- увеличение территорий населенных пунктов Восточный, Табулдак за счет застройки индивидуальными жилыми домами в южном направлении.

Проектирование населенных пунктов сельского поселения велось с учетом актов выбора земельных участков для расширения населенных пунктов, выданных Администрацией МР Благоварский район (исходные данные для проектирования, том II).

с. Кашкалаши находится в южной части земель сельского поселения Кашкалашинский сельсовет и является административным центром сельского поселения. Территория села представляет собой единое планировочное образование, примыкающее к автомобильной дороге федерального значения М 5 «Урал» на участке Уфа-Самара. В связи с наличием ограничений для развития территории населенного пункта в существующих границах, развитие селитебной территории предусмотрено в следующих направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилого фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- создание на расчетный срок в северном и северо-западном направлении от села отдельного квартала, состоящего из индивидуальных домов и объектов обслуживания.

- создание санитарно-защитной зоны в виде естественных насаждений от действующих сельскохозяйственных предприятий (МТМ и ПТФ) на северо-востоке села.

Также восточнее существующей границы села, в прибрежной зоне реки Уза проектом предлагается создание рекреационной зоны.

Для желающих организовать КФХ или промышленное производство должны выделяться участки вне селитебной территории населенного пункта.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предлагается  создать на территории новых селитебных зон – жилых кварталов к северо-западу от населенного пункта - свой подцентр обслуживания, размещенный в отдельно стоящих общественных зданиях, обеспечивающий полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующий нормативам (согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

По новым проектируемым улицам предусматриваются пешеходные связи между жилыми кварталами, новым общественным подцентром, а также зелеными зонами отдыха.

Количество мест в существующем детском саду (в центре села) выше нормативного, поэтому строительство новых дошкольных учреждений на территории центра сельского поселения не предусматривается.

д. Табулдак расположена в 4 км к западу от административного центра сельского поселения с. Кашкалаши, вдоль автодороги М 5 «Урал». Территория деревни ограничена северной стороны санитарно-защитной зоной промышленной зоны и кладбища, с юга санитарно-защитной зоной от магистрального нефтепровода и газопровода, с юга – федеральной автодорогой М 5 «Урал».

Объекты обслуживания населения в населенном пункте отсутствуют, в южной части населенного пункта располагается комплект придорожного сервиса –«Солнечный» включающий в себя – кафе, мотель, гостиницу, СТО и автостоянку для рефрижераторов. На расчетный срок реализации генерального плана, дальнейшее развитие селитебной территории в деревне Табулдак не придвинется. Населенный пункт будет развиваться как узел придорожного обслуживания на автомобильной дороге федерального значения М5 «Урал». Согласно вышесказанному проектом предусматривается строительство кемпинга с гостиницей и кафе на 25 мест. А так же размещение в 300 метрах от восточной границы д. Табулдак нового придорожного комплекса. Площадь территории придорожного комплекса составит 0,25 га, и будет включать в себя кафе, СТО и гостиницу. Обеспечение объектами социально-культурного обслуживания деревни будет производиться в центре сельского поселения.

д. Восточный расположена в 6 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Кашкалаши.

Населенный пункт территориально ограничен: с запада водоохраной зоной реки Табулдак, с северо-восточной и северной части санитарно-защитной зоной от МТФ и складского сектора. Территория населенного пункта получила развитие в южном и юго-восточном направлении в виде индивидуальной жилой застройки в приусадебными участками.

Объекты обслуживания представлены в настоящее время магазинами товаров повседневного спроса на 55 м2 торг. площади.

Строительство всех объектов культурно – бытового обслуживания населения предусмотрено на расчетный срок и представлено магазином смешанной торговли, в составе магазин, аптека, предприятия бытового обслуживания. Также на территории населенного пункта предусматривается строительство начальной школы совмещенного с детским садом.

На территории деревни на сегодняшний день промышленные объекты представлены молочно-товарной фермой и складскими объектами к северо-востоку от деревни.

д. Западный расположена в 8 км к северо-западу от административного центра сельского поселения с. Кашкалаши.

Данный населенный пункт территориально ограничен с запада и юго-запада санитарно-защитной зоной от машинотракторной мастерской и складским сектором. Развитие жилой зоны планируется в восточном и южном направлении в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Новые жилые кварталы деревни состоят из 18 земельных участков на расчетный срок строительства.

Объекты обслуживания на территории деревни представлены: домом культуры, магазинами товаров повседневного спроса на 28 м2 торг. площ, начальной школой на 140 мест.

Строительство всех объектов культурно – бытового обслуживания населения предусмотрено на расчетный срок, к ним относятся: реконструируемый дом культуры на 100 мест, магазин смешанной торговли, предприятия бытового обслуживания и аптека. Также в населенном пункте предусматривается строительство торгово-бытового комплекса, включающего объекты повседневного обслуживания.

На листах ГД – 2, 6-8 тома III «Графическая документация», в М 1:25000 и М 1:5000, указаны территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку всех населенных пунктов сельского поселения. Резервные территории жилой застройки представлены индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками, принятыми проектом и согласованными с Администрацией сельского поселения. Размеры участков в населенных пунктах варьируются от 0,15 до 0,18 га.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохранной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитных зонах.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенных пунктов заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан».

1.2. Функциональное зонирование территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана сельского поселения Кашкалашинский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории сельского поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития сельского поселения.

Функциональное зонирование территории сельского поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы возможного использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования сельского поселения Кашкалашинский сельсовет.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории сельского поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Кашкалашинский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории - выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Благоварского района, и, в частности, Кашкалашинского сельсовета, они незначительны, расположены за границей населенных пунктов на территориях, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий - включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исторически сложившуюся планировку населенных пунктов на территории сельского поселения Кашкалашинский сельсовет целесообразно развивать линейно-узловым (с. Кашкалаши, д. Западный, д. Восточный) и точечным (д. Табулдак) способами. Динамика соотношения земель– некоторое увеличение земель сельскохозяйственного использования с 7068,09 га до 7264,38 га с одновременным переводом части земель населенных пунктов в категорию земель сельскохозяйственного использования (196,29 га). Земли населенных пунктов сократятся с 614,96 га до 418,67 га. Увеличиваются территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зона дорог, рекреационная зона. Также увеличена зона «прочие земли» в составе земель населенных пунктов.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам (на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон:

Ж – жилые

Д – общественно-деловые

П – производственные

У – инженерно-транспортной инфраструктуры

Р – рекреационные

С- земли специального назначения

Пр. – прочие

табл. № 1

| Населенные пункты | Площадь терр., га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект), га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр. |
| с. Кашкалаши | 253,92 | 102,35 | 2,88 | - | 17,51 | 9,11 | - | 122,08 |
|  | 264,57 | 122,68 | 3,39 | 3,09 | 30,61 | 16,84 | 1,43 | 86,53 |
| д. Западный | 56,38 | 21,57 | 0,95 | - | 12,7 | 12,59 | - | 8,57 |
|  | 66,62 | 25,58 | 0,95 | - | 12,7 | 24,64 | - | 2,75 |
| д. Восточный | 292,7 | 10,37 | 0,16 | 0,25 | 9,4 | - | - | 272,52 |
|  | 68,48 | 18,14 | 0,6 | 0,25 | 11,8 | 4,68 | 0,17 | 32,84 |
| д. Табулдак | 8,53 | 1,19 | - | - | 1,76 | - | - | 5,58 |
|  | 19,07 | 1,19 | 0,3 | 1,46 | 1,76 | 1,2 | - | 13,16 |
| Итого | 611.53 | 135,48 | 3,99 | 0,25 | 41,37 | 21,7 | - | 397,59 |
|  | 418,74 | 167,59 | 5,24 | 4,8 | 56,87 | 47,36 | 1,6 | 135,28 |

Примечание: В таблице приведены населенные пункты, которые имеют зону для дальнейшего развития

Из приведенного баланса видно, что по проекту наибольший процент территории (40,0 %) будет занимать жилая зона, застроенная различными типами жилых домов, далее зона - «прочие» (32,31 %), затем функциональная зона дорог (13,58 %). На четвертом месте располагается рекреационная зона (11,31 %), далее производственная зона (1,14 %) с размещением объектов инженерной инфраструктуры. На шестом месте находятся зона общественно-деловая (1,25 %) в состав которой входят как территории с размещением объектов культурно - бытового обслуживания населения периодического спроса, так и территории многофункциональной общественно - деловой застройки. Самая малая по величине земли специального назначения (0,38 %).

Территориальный баланс сельского поселения Кашкалашинский

сельсовет по категориям земель

табл. № 2

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное Состояние (на 2015 г) | Расчетный срок (до 2035 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в административных границах | га | 10396,41 | 10396,41 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | -«- | 247,62 | 247,42 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | -«- | 30,99 | 30,99 |
| 3 | Земель водного фонда | -«- | 530,01 | 530,01 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | -«- | 7748,83 | 7940,96807 |
| 5 | Земли промышленности, энергетики, транс-порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | -«- | 1227,43 | 1228,28193 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т. ч.: | -«- | 611,53 | 418,74 |
|  | жилых зон | га / % | 135,48/22,0 | 167,59/40 |
| 7 | Земли запаса | га | - | - |

Кадастровая оценка

Проектом предусматривается расширение границ с. Кашкалаши, д. Западный,  д. Табулдак за счет земель сельскохозяйственного назначения на 31,43 га  и сокращения территории д. Восточный на 224,22 га. Использование земельных участков планируется в целях индивидуального  жилищного строительства.

Табл. №2.1

| Перечень переводимых зем. участков | Площадь перевода, га | Категория перевода | Кадастровая стоимость 1 м2 земел. участка, руб. | Форма собственности | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Кашкалаши |
| 02:14:120101:291 | 4,8 | Земли насел. пунктов | 0,13 | публичная | Пастбища | Малоэт. стр-во |
| 02:14:120101:189 | 5,35 | -//- | 4,72 | Нет данных | -//- | -//- |
| 02:14:120401:5 | 0,5 | -//- | 4,72 | -//- | -//- | -//- |
| Итого: | 10,65 |  |  |  |  |  |
| д. Западный |
| 02:14:000000:285 | 4,5 | -//- | 3,90 | Нет данных | пастбища | Малоэт. стр-во |
| 02:14:070101:15 | 5,74 | -//- | 4,72 | -//- | -//- | -//- |
| Итого: | 10,24 |  |  |  |  |  |
| д. Табулдак |
| 02:14:120101:189 | 10.54 | -//- | 4.72 | Нет данных | пашни | Малоэт. стр-во |
| Итого: | 10.54 |  |  |  |  |  |
| Итого земель с/х назначения переводимых в земли населенных пунктов | 31.43 |  |  |  |  |  |
| 02:14:120101:309 | 0,25193 | Земли промышленности | 5,42 | Нет данных | пашни | Под территорию придорожного комплекса |
| 02:14:120401:5 | 0,6 | Земли про-мышленно-сти | 5,42 | Нет данных пашни | пашни | Под очистные сооружения |
| Итого земель сельскохозяйственного назначения переводимых в земли промышленности транспорта и свяязи. | 0,85193 |  |  |  |  |  |

Проектом так же предусматривается размещение территории под СГЦ в 2,4 км от южной границы с. Кашкалаши, площадь СГЦ к концу расчетного срока составит 84 га.

Кроме того, проектом предусмотрено сокращение территории населенного пункта д. Восточный на 224,22 га, с переводом земель населенных пунктов в земли сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения в сельском поселении увеличатся на 193,84193 га.

Согласно данным администрации муниципального района Благоварский район РБ на территории сельского поселения Кашкалашинский сельсовет мелиоративная система отсутствует.

1.2.1. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте, являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон  включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Вся жилая зона - зона усадебной жилой застройки – с принятыми размерами приусадебных участков 0,15 га - 0,18 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии с Республиканскими НГП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских  и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Кашкалашинский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения. На расчетный срок реализации генерального плана в сельском поселении будет проживать 1829 чел. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства.

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Кашкалашинский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими, исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах (с. Кашкалаши, д. Западный, д. Восточный, д. Табулдак).

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой,  общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона c. Кашкалаши представлена:

- существующей общеобразовательной школой на 320 учащихся;

- существующим детским садом на 30 мест;

- проектируемым детским садом на 30 мест;

- существующим сельским домом культуры на 90 мест;

- проектируемым торгово-бытовым комплексом (ТБК) в составе которого: магазин смешанной торговли площадью 100,0 кв.м., предприятия бытового обслуживания на 10 раб. мест, кафе на 40 посад. мест, клуб на 70 мест;

- существующим отделением связи в составе здания Администрации сельского поселения;

- существующей библиотекой на 10,0 тыс. томов, располагающейся в одном здании с сельским домом культуры (СДК);

- существующим ФАПом на 15 посещений в смену;

- существующей мечетью;

- существующими магазинами общей торговой площадью 211,4 м2;

Общественно-деловая зона села Западный представлена:

- существующей начальной школой на 140 учащихся;

- проектируемым детским садом в составе начальной школы на 15 мест;

- реконструируемым домом культуры со зрительным залом на 100 мест, в составе которого также размещены административные помещения ООО «Благро»;

- существующим ФАПом на 15 посещ. в смену;

- существующими магазинами повседневного спроса общей торговой площадью 132,0 м2;

- существующим административным блоком;

- реконструируемой столовой в составе которой размещаются: магазин смешанной торговли 74 м2 тог. площ., предприятия бытового обслуживания на 1 раб. мест, кафе на 15 посад. мест; аптека на 5 м2 торг. площ.

Общественно-деловая зона д. Восточный представлена:

- проектируемой начальной школой на 30 учащихся;

- проектируемым детским садом на 20 мест при начальной школе;

- существующими магазинами повседневного спроса общей торговой площадью 55 м2;

- существующим магазином смешанном торговли включающим: магазин на 80 м2 торг. площ., предприятия бытового обслуживания на 2 раб. места, аптека на 5 м2 торг. площ.

Общественно-деловая зона д. Табулдак представлена:

- существующим мотелем «Солнечный» включающим в себя: гостиница – 23 мест, летнее кафе 20 мест, кафе – 23 мест.

На территории сельского поселения вне границ населенных пунктов проектом предлагается размещение объектов рекреационного значения, среди которых: кафе вместимостью 55 посад. мест в проектируемой рекреационной зоне вблизи с. Кашкалаши.

Разрешенные виды использования территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательные и административные учреждения, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

1.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов; прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах; зеленых зон (скверов, бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования – это насаждения при детских садах и школах, насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения – озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории поселения.

В селе Кашкалаши существующая рекреационная зона представлена лесными массивами, окружающими село. Во всех проектируемых кварталах и группах жилых домов в населенных пунктах сельского поселения планируется организация островков зеленых насаждений вблизи общественной застройки.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни - улучшение качества физического воспитания населения.

В д. Западный, проектом предлагается размещение зоны спортивных сооружений в северо-западной части деревни. В деревне Восточный спортивная площадка предусматривается на территории проектируемой начальной школы. В центре сельского поселения проектом предусматривается организация спортивно-рекреационной зоны, которая включает в себя поселковый стадион, а так же прогулочно-дорожную сеть.

Кроме того, на территории сельского поселения Кашкалашинский сельсовет резервируется площадка под размещение объекта туристической направленности (кемпинг), где также имеется возможность разместить зону спортивных сооружений. Площадка располагается вблизи с. Кашкалаши возле существующего водохранилища.

1.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности сельского поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Практически все существующие производственные зоны в населенных пунктах сельского поселения не действуют или частично разрушены, а пригодные частично взяты в аренду. Их территории резервируются для размещения новых высокотехнологичных производств с учетом санитарно-защитной зоны от этих объектов до жилой застройки. Их площади не должны входить в существующие границы сел и деревень, а новые территории для КФХ будут выделяться за границами населенных пунктов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

– максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенного пункта;

– развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

– обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий (как правило, МТФ до 50 голов включительно, пилорам и пасек местных жителей, зернотоков и сенохранилищ). Дополнительно резервируются новые производственные площадки за границами населенных пунктов.

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне промышленным предприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль. Планируемая категория вредности – III - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон от 50 до 300 метров.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, или увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств, с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях, планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем, в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие подзоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ;

- зона скотомогильников.

Зона объектов размещения отходов потребления.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Благоварский район» сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Кашкалашинский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на проектируемый полигон твердых коммунальных отходов, с. Языково. В настоящее время проект полигона ТКО находится на проверке в Государственной экологической экспертизе Росприроднадзора Республики Башкортостан. На территории сельского поселения проектом предусматривается ликвидация 2-х скотомогильников, которые располагаются вблизи селитебных зон населенных пунктов.

Устройство неконтролируемых свалок коммунальных отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды»

Зона кладбищ

Сельские кладбища относятся к V классу. Санитарно - защитная зона от сельских кладбищ - 50 метров. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*, новая редакция. В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

В границах сельского поселения Кашкалашинский сельсовет расположены 3 кладбища, которые являются действующими.

Площадь территорий сельского поселения, используемая непосредственно под захоронения, составит 4,34 га.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ должны учитываться следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

1.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов – земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования.

1.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Организация системы расселения. Прогноз численности населения. Изменение структуры занятости.

1.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Проектные предложения по системе расселения разработаны с учетом сложившейся системы расселения, обусловленной как природными условиями, так и экономическими связями.

По данным Администрации сельского поселения фактическая численность населения сельского поселения по результатам переписи 2015 года составляет 1180 человек.

Для разработки проектных предложений за основу принят благоприятный прогноз развития района. Предложения в развитии различных областей деятельности направлены на стабилизацию и рост численности населения до 1,829 тыс. человек; в основном за счёт роста численности крупных населенных пунктов сельского поселения с наибольшей численностью населения.

В основу проектной системы расселения положен принцип максимального сохранения сложившейся сети сельских поселений. Проектируемая (реконструируемая) транспортная сеть призвана более активно включать население сельского поселения в экономическую, социальную, культурную жизнь района и республики и обеспечить выходы на внешние транспортные артерии.

В соответствии с документом территориального планирования по Благоварскому району, проектом предложено развитие сферы придорожного обслуживания, для улучшения экономической ситуации во всем муниципальном районе а так же в сельском поселении.

Переход к многообразию форм ведения сельского хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, включающих одну или несколько семей, поможет обеспечить жизнеспособность населенных пунктов численностью 20 – 30 человек. Снятие ограничений в жилищном строительстве во всех типах сельских населенных пунктов, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать решению социальной проблемы закрепления кадров на селе.

Второй принцип, положенный в систему расселения, заключается в том, что каждый населенный пункт рассматривается как часть создаваемой групповой системы расселения, т.е. вовлечен в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания.

Исходя из сложившейся и развивающейся деятельности предприятий, настоящим проектом предлагается создание групповой системы расселения в границах сельского поселения.

Первый уровень - местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельсоветов. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты. Все населенные пункты, входящие в местную систему должны быть связаны между собой удобным транспортным сообщением, радио и телефонной связью. Транспортная доступность до центра местной системы должна составлять 15 – 20 минут.

Прогнозирование ожидаемой численности населения по естественному и механическому приросту:

Нр – прогнозируемая численность населения, чел.;

Нф – фактическая численность населения, чел.;

Р   – коэффициент среднегодового естественного прироста населения, %;

К –  коэффициент среднегодового изменения численности населения в процессе миграции;

Т    – расчетный период прогноза, число лет.

Численность населения на расчетный срок

тыс. чел.

Расчет численности населения методом трудового баланса

100хА

Н = ---------------------------------- , где

Т – а – n – b + m - В

Н – перспективная численность населения;

A – перспективная абсолютная величина градообразующей группы;

Т – перспективный удельный вес населения в трудоспособном возрасте;

а – население трудоспособного возраста, занятое в личном подсобном хозяйстве;

n – учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся  с отрывом от производства;

b – неработающие инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

m – работающие пенсионеры;

В – обслуживающая группа населения

А = 112 чел. (на 1.01.2015 г.),

Градообразующая группа по сельскому поселению составляет:

112 чел. (на расчетный срок) за вычетом наемных рабочих из других регионов Республики Башкортостан.

0,112 х 100

Нрасч.ср. = ------------------------------------------------ = 1,829 тыс. чел.

49,0-12,0-15,0-5,88+6,5-16,5

Проектом принята следующая численность населения:

на расчетный срок		 - 1,829 тыс. человек.

В сельском поселении развивается местная система расселения со следующими населенными пунктами и численностью населения к концу расчетного срока:

1. с. Кашкалаши – 1,006 тыс. человек;

2.д. Западный – 0,322 тыс. человек;

3.д. Восточный – 0,473 тыс. человек;

4. д. Табулдак – 0,008 тыс. человек;

Цель создания местных систем – приближение учреждений обслуживания к местам проживания людей, расширение сфер общения жителей.

Предложенная проектная система расселения положена в основу организации системы культурно-бытового обслуживания населения района и ставит своей задачей максимально приблизить и рассредоточить учреждения обслуживания постоянного и периодического пользования и сделать доступными для всех жителей учреждения обслуживания эпизодического пользования.

Центр сельского поселения – с. Кашкалаши развивается как административно-хозяйственный, транспортный подцентр района с функцией культурно-бытового обслуживания и социальной защиты населения.

Населенные пункты, находящиеся в центральной части сельского поселения зоне: д. Западный, д. Восточный будут связаны с развитием сельскохозяйственной отрасли и созданием современного комплекса по производству и обработке сельхозпродукции, соответствующего современным стандартам.

На территории сельского поселения, на новых территориях зон жилой застройки проектом предлагается развитие жилищного строительства с застройкой одноквартирными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками не более 0,15 гектар.

Территория в проектируемых границах населенных пунктов

табл. № 3

| Наименование населенного пункта | Сущ. территория населенного пункта.,га | Итого в границах населенного пункта на расч. срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 |
| с. Кашкалаши | 253,92 | 264,57 |
| д. Восточный | 56,38 | 66,62 |
| д. Западный | 292,7 | 68,48 |
| д. Табулдак | 8,53 | 19,07 |

Распределение населения по населенным пунктам, человек

табл. № 4

| №№ | Наименование | Сущ. на 01.01.2015 | Расч.срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Кашкалаши | 613 | 839 |
| 2 | д. Западный | 254 | 689 |
| 3 | д. Восточный | 305 | 21 |
| 4 | д. Табулдак | 8 | 80 |
| Итого | 1180 | 1829 |

Цели и задачи данного положения о территориальном планировании направлены также на осуществление программных мероприятий, в числе которых: ускорение социально-экономического развития Благоварского района и увеличение основных показателей его экономического развития в 2 – 2,5 раза. В перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, в стройиндустрии, в сфере отдыха и туризма, в сфере обслуживания предполагается значительное увеличение дополнительных рабочих мест.

Трудовые ресурсы, занятые в экономике района

табл. № 5

| № пп | Вид деятельности | Численность кадров, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2015 г. | Расч.срок 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Всего населения сельского поселения | 1180 | 1829 |
| 1 | Трудовые ресурсы | 555 | 860 |
|  | Занято в экономике | 127 | 197 |
| 1.1 | Градообразующая группа | 72 | 112 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Промышленность | 2 | 3 |
|  | Лесное хозяйство | 1 | 2 |
|  | Строительство | 5 | 8 |
|  | Внешний транспорт и связь | 4 | 6 |
|  | Сельское хозяйство | 60 | 93 |
|  | Высшие и средне-специальные учебные заведения (педагогический и обслуживающий персонал) | - | - |
| 1.2 | Обслуживающая группа | 55 | 85 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Торговля и общественное питание | 11 | 17 |
|  | Образование, дошкольные учреждения, культура | 34 | 53 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение, физкультура и спорт | 1 | 2 |
|  | Культура | 2 | 3 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | - | - |
|  | Финансовые учреждения | 2 | 3 |
|  | Бытовое обслуживание | 1 | 2 |
|  | Другие учреждения обслуживания поселкового значения | 4 | 6 |
| 2 | Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве | 185 | 286 |
|  | Учащиеся в возрасте 16 лет и старше обучающиеся с отрывом от производства | 52 | 80 |
|  | Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве | 133 | 206 |

Примечание: В градообразующую группу включено население, занятое на промышленных предприятиях, в том числе в легкой промышленности, в сельском хозяйстве, строительно-монтажных организациях, на предприятиях внешнего транспорта; а также работники административных, общественных, хозяйственных учреждений и предприятий обслуживания республиканского и районного значения.

1.3.2. Жилищное строительство

Объемы жилищного строительства сельского поселения рассчитаны согласно жилищной обеспеченности по каждому населенному пункту. Существующая средняя по сельскому поселению жилищная обеспеченность составляет 22,239 кв. метра на человека. Освоение территории населенных пунктов сельского поселения в целях жилищного строительства в последние годы велось за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства с приусадебными участками.

Основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (2035 г.) до 30,0 кв.м/чел. и жилого фонда – до 54,87 тыс.кв.метров.

Расчет общей площади жилья и потребности в территории для жилищного строительства

табл. № 6

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Сущ.на 2015 г. | Расчет. срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс.чел | 1,180 | 1,829 |
| 2 | Средняя обеспеченность общей площадью жилья | кв.м/чел | 18,8 | 30 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | -существ. сохраняемый жилищ. фонд; | тыс.кв.м | 22,239 | 22,239 |
|  | -убыль жилищного фонда; | « | - | - |
|  | -новое жилищное строительство; | « | - | 32,63 |
|  | -весь жилищный фонд к концу периода; | « | - | 54,87 |
| 4 | Потребность территории для жилой застройки, всего | га | - | 26,13 |
|  | - индивидуальная с участками | « | нет инф. | 26,12 |

В расчётах учтена убыль жилого фонда (ветхие, аварийные и вынос из санитарно-защитных зон), всего на расчётный срок – 0,0 тыс.кв. метров.

Основным видом жилищного строительства на территории населенных пунктов Кашкалашинского сельского поселения будет являться малоэтажное индивидуальное жилищное строительство. Развитию жилищного строительства будет способствовать обеспечивающее доступность жилья проведение государственных программ содействия жилищному строительству (льготные кредиты, ипотека и т.д.). В районе должна быть сохранена система социальной защиты наименее обеспеченных граждан, инвалидов и т.д. Строительство должно вестись с учётом принятых республиканских программ: «Жилище», «Свой дом». С учётом предложений данного проекта могут быть созданы специальные программы для наименее защищенных слоев населения.

Проектом предлагается сохранение указанных объёмов ввода жилья. Далее в таблице № 6* дано распределение объёмов жилищного строительства при достижении жилищной обеспеченности 30,0 кв. метров на человека. Это будет возможно при улучшении экономической ситуации в целом по стране (при строительстве индивидуальных жилых домов общей площадью более 90,0 кв. метров).

1.3.3. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

В связи с развитием сельского поселения Кашкалашинский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно - бытового обслуживания сельского совета строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения – селе Кашкалаши - предусматривается дополнительное размещение базовых объектов, осуществляющих как непосредственное обслуживание населения, так и временное базирование передвижных средств. В других населенных пунктах намечено размещение объектов повседневного обслуживания, а также размещение сезонных видов обслуживания.

Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать в центральной части населенных пунктов с целью формирования полноценных общепоселковых центров с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., возможно и вариантное размещение в специализированных подцентрах – медицинском, спортивном, рекреационном, детском и т.п.

Требуемая номенклатура объектов и расчетная емкость по основным видам обслуживания – воспитание-образование, здравоохранение, культура, спорт, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание, администрация и управление – определены и рассчитаны согласно рекомендуемым Республиканским Нормативам градостроительного проектирования РБ от 2008 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений  Республики Башкортостан».

Учреждения и предприятия обслуживания Кашкалашинского сельского поселения (согласно рекомендациям Республиканских НГП РБ от 2008 года) следует размещать из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений в районном центре селе Языково.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в границах сельского поселения Кашкалашинский сельсовет с учетом определенной нормативной потребности на расчетный (до 2035 года) срок:

- Дошкольные образовательные учреждения: нормативная потребность на сельское поселение - 86 мест. В настоящее время в с. Кашкалаши имеется детское дошкольное учреждение общей вместимостью 30 мест, проектом предусматривается строительство детских садов общей вместимостью 65 мест, в населенных пунктах – д. Восточный, д. Западный и с. Кашкалаши.

- Общеобразовательные учреждения:  нормативная потребность в 366 ученических места (с учетом учащихся младших классов) в учебных заведениях по сельскому поселению на расчетный срок выполняется частично. Вместимость существующих общеобразовательных школ составляет 460 учащихся в д. Западный, с. Кашкалаши. Для удовлетворения нормативной потребности сельского поселения в местах в общеобразовательных школах проектом предусматривается строительство в селе Восточный начальной школы, совмещенной с детским садом, а также предусматривается модернизация маршрутов школьных автобусов по сельскому поселению.

Размещение новых учреждений образования, детских дошкольных учреждений, предприятий обслуживания и социального обеспечения приведено в таблице № 7.

- Больницы, поликлиники: потребность в стационарной медицинской помощи, несложной амбулаторно-поликлинической помощи и станции скорой медицинской помощи в сельском поселении в связи с прогнозируемым ростом населения обеспечивается на 100 %. Для медицинского обслуживания населения сельского поселения в д. Западный и с. Кашкалаши имеются ФАПы, в состав которых по проекту включаются аптечные пункты.

- Учреждения культуры и искусства: нормативная потребность в СДК на сельское поселение - 420 мест. Вместимость существующих учреждений культуры и искусства - 160 мест в д. Западный и с. Кашкалаши. Для удовлетворения нормативной потребности сельского поселения в учреждениях культуры и искусства проектом предусматривается строительство новых клубных посещений при торгово-бытовом комплексе с. Кашкалаши и также реконструкция существующих домов культуры с. Кашкалаши и д. Западный с доведением их проектных емкостей до нормативных показателей.

- Предприятия торговли: при нормативной потребности в 300,0 кв.м  торговой площади, считая в среднем на магазин 60 кв.м, требуемое количество объектов во всех населенных пунктах сельского поселения составит около 3-4. Учитывая существующие торговые площади, во всех населенных пунктах дополнительно запроектированы магазины смешанной торговли, или торговые площади в составе торгово–бытовых комплексов. Новые объекты торговли размещаются в населенных пунктах: д. Западный, д. Восточный, с. Кашкалаши. Общая площадь торговых помещений на конец расчетного срока составит 548,7 кв. м.

- Предприятия общественного питания: при нормативной потребности на сельское поселение в 73 посадочных места. Существующая емкость предприятий общественного питания не удовлетворяет нормативной потребности перспективного населения на конец расчетного срока, исходя из этого проектом предусматривается размещение объектов общественного питания при ТБК и магазинах в населенных пунктах: д. Западный и с. Кашкалаши.

7. Предприятия бытового обслуживания: при нормативной потребности на сельское поселение в 13 рабочих мест проектом предлагается разместить данные предприятия при ТБК и магазинах смешанной торговли в населенных пунктах: д. Западный, с. Кашкалаши, д. Восточный (как правило, это индивидуальные предприниматели). Емкость предприятий бытового обслуживания на конец расчетного срока составит 13 раб. мест.

8. Пожарное депо В настоящее время пожаротушение в сельском поселении осуществляется пожарной частью ПЧ № 69, которая находится в районном центре с. Языково. Пожарное депо находится в 20 минутной транспортной доступности от самого отдаленного населенного пункта сельского поселения д. Восточный, что соответствует 20 минутному времени пребывания первого подразделения к месту вызова (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-83). Исходя из этого размещение на территории сельского поселения нового пожарного депо не требуется.

Размещение учреждений образования, обслуживания и

социального обеспечения

табл. № 7

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Норма на 1000 жит. | Требуется на расч. срок 1,829 чел | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Размещаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 471 | 86 | 30 | 56 | см таб.8 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 2001 | 366 | 460 | - | см таб.8 |
| 3 | Дополнительное образование, всего, в т.ч. | мест | 10 % от числа школьн. | 37 | - | 37 | В существующих образовательных учреждениях |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Стационары | койка | При норме 9,6 коек/1000 чел. | 18 | - | -** | ЦРБ с. Языково в 18 км от центра сельского поселения |
| 5 | Поликлиники | пос.в смену | 30 | 56 | - | -** |  |
| 6 | Станция скорой помощи | а/м | 0,1 | 0,3 | - | 1 | При ЦРБ с. Языково |
| 7 | Аптеки | м2 | 14 | 25,6 | - | 25,6 | с. Кашкалаши – 15,6 м2 д. Западный – 5 м2 д. Восточный – 5 м2 |
| 8 | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | объект | 0,6 | 1 | 2 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Спортивные площадки | га | 0,7-0,9 | 1,46 | 0,1 | 1,36 | В образовательных учреждениях в населенных пунктах |
| 10 | Спортивные залы | м2 пл. пола | 160 | 292,6 | 600 | - |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| 11 | Клубы | мест | 230 | 420 | 160 | 260 | д. Западный – 100 мест (реконстр.); с. Кашкалаши – 75 места (новое); с. Кашкалаши – 175 мест (реконстр.) |
| 12 | Библиотеки | т.ед. хранен. | 4 | 7,3 | 10 | - | - |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 13 | Магазины, всего | м2 торг.пл. | 300 | 548,7 | 360,7 | 188 | с. Кашкалаши – 157,7, д. Западный-74, д. Восточный -80 |
| 14 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 73 | - | 73 | с. Кашкалаши – 50 мест; д. Западный – 23 мест |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 | 13 | - | 13 | При проектируемых ТБК д. Западный - 1, д. Восточный - 2, с. Кашкалаши - 10 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 16 | Отделения связи | объект | 0,5 | 1 | 1 | - | - |
| 17 | Филиалы сбербанка | объект | 0,3 | 0,54 | - | 1 | с. Кашкалаши при ТБК |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специальные учреждения |
| 18 | Пожарное депо | пож.а/м | 0,4 | 1 | - | 1 | ПЧ 69 с. Языково |
| 19 | Кладбище | га | 0,24 | 0,43 | 1,30 | - | - |

Примечание:

1 Норма обеспеченности на 1000 жителей в школах приведены согласно демографической ситуации в сельском поселении на I Квартал 2015 года (согласно справок Администрации района);

Размещение новых детских дошкольных и

общеобразовательных учреждений

табл. № 8

| № п/п | Населенные пункты | Детские сады, мест | Общеобразовательные школы, мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кашкалашинский сельсовет |
| 1 | с. Кашкалаши | 30 | - | Строительство нового детского сада |
| 3 | д. Восточный | 15 | 30 | Строительство новой начальной школы с детским садом |
|  | д. Западный | 15 | - | Строительство детского сада при существующей начальной школе |

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице № 7, выше по разделу.

1.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в РБ являются:

1) поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) устойчивое развитие сельских территорий.

На территории МР Благоварский район реализуются следующие программы, направленные на развитие сельского хозяйства:

1. Программа развития мясного скотоводства, на 2011-2020 годы.

2. Программа «Сельскохозяйственные кадры» до 2020 года.

7. Программа энергосбережения на 2010-2014 годы.

Проектом предлагается сохранить территории, занятые фермами (в том числе недействующими в настоящее время). На расчетный срок сохраняются и развиваются все существующие предприятия, обслуживающие агропромышленный комплекс. Также, на территории сельского поселения Кашкалашинский сельсовет,  планируется развивать лесоперерабатывающую промышленность (индивидуальные предприниматели). Значительная роль отводится развитию товарного пчеловодства, планируется увеличение производства кумыса на базе КФХ и индивидуальных предпринимателей.

1.3.5. Мероприятия по развитию туризма

В формировании проектной планировочной структуры сельского поселения важное значение принадлежит рекреационно-оздоровительному комплексу.

Цель раздела состоит в разработке предложений по рекреационному освоению территории и формированию рекреационной системы, способной удовлетворить потребность населения в массовом отдыхе, оздоровлении и туризме на первую очередь, расчетный срок и перспективу.

Благоварский район располагает природными ресурсами, пригодными для отдыха, оздоровления и активной рекреации, имеются предпосылки для туристического бизнеса.

Оценка условий для организации отдыха производилась:

1) по природным факторам (климат, рельеф, растительность, гидрография);

- наличие зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- наличие заказников, охотничьих и рыболовных угодий;

2) по социально-экономическим факторам

- транспортная доступность, близость к населенным пунктам и др.;

3) по экологической ситуации.

Климатические условия сельского поселения в целом благоприятны для развития рекреации. Климат резко континентальный с недостаточным увлажнением.

Сельское поселение расположено на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, довольно густая гидрографическая сеть создает значительную расчлененность рельефа.

Гидрография сельского поселения представлена основными реками Уза, Табульдак. На территории сельского поселения расположено множество мелких прудов и плотин.

Лесные массивы являются главным элементом для организации рекреационных образований. Лесные массивы расположены в южной части сельского поселения. Леса представлены в основном липой, дубом, березой и осиной, имеются сосновые посадки. Степень лесистости составляет около 2,38 %.

Зеленые зоны вокруг населенных пунктов выполняют средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции и, как правило, испытывают высокую рекреационную нагрузку. Предусматривается использование этих зон для массового отдыха в зоне 1,5-2 часовой доступности.

Культурно-исторические и археологические памятники являются объектами интереса туристов.

Индустрия туризма – многоотраслевой производственный комплекс, занимающийся воспроизводством условий для путешествий и отдыха, то есть производством туристического продукта, является одной из самых значительных отраслей экономики в мире. Однако, определение индустрии как комплекса предприятий производственной и непроизводственной сферы, предоставляющих туристические услуги и производящих товары туристического спроса, является следствием отраслевого подхода. Поэтому, стоит учитывать, что индустрия туризма представляет собой не только совокупность предприятий, но и является одной из форм освоения территории. Туристическая деятельность носит сезонный характер и подразделяется на зимний и летний туризм. Для обеспечения региона стабильным доходом от туристической индустрии проектом предусмотрены мероприятия:

- по организации летнего вида туризма в виде строительства кемпингов, предлагающих отдыхающим катание на лодках, верховую езду;

- в течение всего годах организация разных пешеходных маршрутов, манежей для верховой езды, катания на воздушных шарах.

Климатические условия района, в целом, благоприятны для развития рекреации.

Лесные массивы являются главным элементом для организации рекреационных образований. Растительный покров района отличается разнообразным видовым составом, биологической продуктивностью.

Территория Кашкалашинского сельсовета представлена лесостепной зоной (лес расположены в самой северной части района), разнообразным рельефом, разветвленной сетью рек и имеет транспортную доступность.

1) Предполагается разместить объект, длительного отдыха районного значения, на основных транспортных связях: кемпинг – возле водохранилища с. Кашкалаши на 50 мест;

2) В окрестностях наиболее населенных пунктов планируется  использование в рекреационных целях леса Гослесфонда.

Организация рекреационной зоны в районе основана на «Схеме территориального планирования муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан», выполненной МУП «Архитектурно-планировочное бюро» в 2010 году.

Цель раздела состоит в разработке предложений по рекреационному освоению территории Благоварского района и формированию рекреационной системы, способной удовлетворить потребность населения в массовом отдыхе, курортном лечении и туризме на первую очередь и перспективу. Проектом предлагается организация следующих рекреационных зон:

Перечень учреждений для отдыха

на территории сельского поселения

табл. № 9

| № пп | Наименование, принадлежность | Место размещения | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кемпинг | с. Кашкалаши | 0,8 | 50 мест |

В настоящее время на территории сельского поселения, особо охраняемые природные территории отсутствуют.

В рекреационное лесопользование включены зеленые зоны населенных пунктов, леса, прилегающие к туристским маршрутам и к территориям оздоровительных лагерей, пансионатов.

Глава II. Мероприятия по организации транспортной инфраструктуры

2.1. Организация транспортного каркаса

Развитие транспортной системы является первым и необходимым условием экономического развития сельского поселения. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности и хозяйствования. Устойчивое развитие транспортной системы обеспечивает свободное перемещение товаров и услуг и улучшает условия и уровень жизни населения.

Транспортный раздел выполненной на основе проекта «Схема территориального планирования муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан», 2010 год, выпаленной МУП «Архитектурно-планировочное бюро».

На основе анализа современного состояния определены объемы реконструкции и развития основных транспортных направлений.

Основными направлениями развития транспортного комплекса сельского поселения Кашкалашинский сельсовет являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

- организация межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- развитие экономических, торговых и культурных связей между центром сельского поселения и населенными пунктами сельсовета;

- возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Развитие транспортной сети позволит создать конкурентную среду для производителей транспортных услуг, реорганизовать убыточные предприятия транспорта, повысить уровень обслуживания населения. Решение вопросов здравоохранения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью транспортного обслуживания населения.

Проектом разработана единая схема транспортного обслуживания Кашкалашинского сельского поселения в масштабе муниципального района, в которой предусмотрено взаимодействие всех видов транспорта, с использования существующих транспортных путей и сооружений.

Определение очередности строительства новых участков дорог и реконструкция существующих основываются на развитии существующих предприятий, проектировании и размещении новых объектов народного хозяйства, центров обслуживания и зон рекреации.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является одной из основных составляющих транспортной системы Благоварского района. Цель развития сети автомобильных дорог – приведение ее до уровня соответствия потребностям экономики и населения района. Проектные предложения по развитию автомобильного транспорта направлены на обеспечение высокой рентабельности, удобства и безопасности движения на дорогах в границах сельского поселения.

Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжей части и искусственных сооружений в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей, доведение технических характеристик дорог и мостовых сооружений до нормативных параметров в соответствии с их проектными категориями.

Для прохождения грузового и транзитного видов транспорта при проектировании сети автомобильных дорог предусмотрено строительство объездных дорог вокруг крупных населенных пунктов.

Учитывая техническое состояние мостовых переходов, проектом предлагаются реконструкция искусственных сооружений, находящихся сегодня в неудовлетворительном состоянии, и строительство новых мостов через водные препятствия при трассировке новых участков автомобильных дорог.

К концу расчетного срока рекомендуется устройство асфальтобетонного покрытия на всех подъездах к каждому населенному пункту, независимо от интенсивности движения и категории дороги.

Схема автомобильных дорог территории сельского поселения разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций.

Автомобильные дороги

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог:

- Автодороги федерального значения связывают республику и столицы сопредельных республик. Протяженность по сельскому поселению составляет 9,07 км, в том числе 9,07 км с асфальтобетонным покрытием.

- Автодороги межмуниципального значения связывают районные центры между собой, с автодорогами регионального значения и далее со столицей республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 8,7 км, из них 8,7 км дорог с твердым асфальтобетонным покрытием.

- Автодороги местного значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами межмуниципального и регионального значений и далее с районным центром. Протяженность автодорог 3,4 км, из них 3,4 км не имеют усовершенствованного покрытия.

Транспортный каркас сельского поселения не претерпит значительных изменений. Учитывая сложившуюся транспортную сеть и ранее разработанную градостроительную документацию, в проекте предлагается следующая транспортная схема автомобильных дорог на территории сельского поселения.

Автодороги федерального значения

Связывают республику и столицы сопредельных республик. Протяженность по сельскому поселению составляет 9,07 км, в том числе 9,07 км с асфальтобетонным покрытием. В состав дорог федерального значения входит трасса М5 «Урал» от границы Благоварского до Чишминского района.

Проектом предлагается:

- реконструкция и расширение автодороги М-5 «Урал»;

- строительство транспортной развязки около с. Кашкалаши;

Дороги местного значения

Дороги местного значения предназначены для транспортной связи между всеми населенными пунктами, производственными и сельскохозяйственными предприятиями, а также объектами рекреационного назначения и внешнего транспорта, к концу расчетного срока запроектированы с усовершенствованным покрытием.

На участках дорог, в настоящее время находящихся в неудовлетворительном состоянии, необходимо провести работы по реконструкции покрытия. Новые участки дороги предусмотрены для обеспечения подъезда к населенным пунктам с недостаточным уровнем транспортной доступности, к объектам рекреации и местам отдыха.

На расчетный срок тип покрытия должен быть доведен до усовершенствованного.

При строительстве и усовершенствовании дорог местного значения на территории сельского поселения проектом предложено:

- усовершенствование автодорожного покрытия на участке автодорог д. Западный – а/д Кашкалаши – Янышево, д. Восточный – а/д. Кашкалаши – Янышево, так же подъезд к д. Табулдак.

В результате осуществления намечаемых проектом, рекомендаций по пересмотру и внесению некоторых корректив в титульный список дорог общего пользования сельского поселения Кашкалашинский сельсовет, их протяженность составит – 21,47 км автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием. Проектная плотность дорожной сети сельского поселения не измениться и составит 20,66 км/тыс. кв км. На конец расчетного срока потребуется реконструкция всех мостовых сооружений.

Разработанная проектом схема единой транспортной сети устойчивого функционирования обеспечивает:

- межрайонные и внутрирайонные перевозки во время чрезвычайных ситуаций;

- межгрупповые и внутригрупповые поездки населения к местам приложения труда, центрам межселенного бытового и медицинского обслуживания;

- необходимое развитие транспортных связей устойчивого функционирования на более далекую перспективу.

Основными направлениями в развитии инфраструктуры сети дорог и автомобильного транспорта являются:

- модернизация и развитие подходов к населенным пунктам, и сооружение их обходов;

- развитие сети местных автодорог для обеспечения связей населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования и решение социальных проблем сельского населения;

- ликвидация грунтовых разрывов на районной дорожной сети;

- совершенствование структуры парка автотранспортных средств, повышение безопасности движения и обеспечение природоохранных требований.

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта

Развитие автодорожного хозяйства должно быть ориентировано на достижение соответствия между спросом и предложением пропускной способности дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств. По проекту уровень автомобилизации на I очередь и расчетный срок строительства принят 300 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Таким образом, состояние автодорожного хозяйства предопределяет уровень развития производственной и социальной сферы и обеспечивает надежную работу подавляющего большинства отраслей хозяйственного комплекса.

Парк легковых автомобилей индивидуального пользования составит при уровне автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей:

- на расчетный срок, 2035 г. – 549 автомобилей.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на существующих и проектируемых станциях техобслуживания. Станции технического обслуживания запроектированы из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Потребность в обслуживании СТО составит 3 поста (на расчетный срок).

Учитывая существующее положение, в проекте предлагается дополнительно разместить СТО:

- в южной части с. Кашкалаши на проектируемой промышленной территории (на 2 поста);

- в придорожно сервисном комплексе д. Табулдак (на 2 поста);

АЗС запроектированы из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 автомобилей. Потребность в обслуживании составит 3 колонки на расчетный срок.

Существующая обеспеченность сельского поселения составляет АЗС на 3 колонки, размещение новых АЗС на территории сельского поселения предусматривается в придорожно-сервисных комплексах с. Кашкалаши на 3 колонки и д. Табулдак на 2 колонки. Вдоль автодороги федерального значения М5 «Урал». Размещение существующих и проектируемых объектов обслуживания автотранспорта отражено на листе 2 тома III «Графическая документация» «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи. М 1:25000».

АЗС и СТО рекомендуется размещать на въезде в населенные пункты с учетом требований санитарно-защитных разрывов до селитебной территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По характеру производственной деятельности предприятия, эксплуатирующие грузовые автотранспортные средства, подразделяются на 3 группы:

1.Автопредприятия подотрасли «Автомобильный транспорт» (специализированные), для которых перевозки грузов на коммерческой основе являются основным видом их деятельности;

2.Предприятия других отраслей экономики (ведомственный транспорт), которые осуществляют перевозки грузов, связанных с технологическим процессом производства;

3.Предприятия индивидуальных предпринимателей, занимающиеся коммерческими перевозками грузов.

Пассажирский транспорт

В настоящее время отправление пассажирских автобусов производится от автостанции в районном центре с. Языково (том II, глава 4 п.4.1).

Население обслуживается автобусами, принадлежащими филиалу автотранспортного предприятия ГУП «Башавтотранс» а так же частными маршрутами такси.

Инфраструктура пассажирского транспорта должна формироваться на основе взаимодействия и увязки различных видов транспорта для комфортного передвижения и, в конечном счете, экономии свободного времени пассажиров.

Для повышения конкурентоспособности автомобильного пассажирского транспорта и, как следствие этого, повышения комфортности передвижений, намечается развитие инфраструктуры этого вида транспорта.

Основной задачей развития инфраструктуры пассажирского транспорта является обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем социальную стабильность, развитие межрегиональных связей, возможное только при повышении надежности и доступности услуг магистрального пассажирского транспорта.

Все автобусные маршруты по своему функциональному назначению можно разделить на 3 категории:

- внутрирайонные, обслуживающие население административного района;

- межрайонные, обслуживающие транспортные связи между административными районами;

- межобластные – перевозки, осуществляемые по территории двух или более областей или республик.

Предложенная проектом автодорожная сеть позволяет осуществлять транспортные связи всех категорий по соответствующим направлениям.

Внутрирайонные автобусные маршруты по дорогам районного значения обеспечивают транспортные связи центра административного района с его населенными пунктами. По автодорогам межрайонного значения проходят маршруты, связывающие центр района с центрами соседних районов. По республиканской трассе осуществляются междугородные, межреспубликанские связи.

Проектное предложение по развитию транспортной сети на территории района и прилегающих административных районов позволит увеличить количество автобусных маршрутов как между районными центрами, так и до населенных пунктов, обслуживающих объекты рекреационного назначения.

Должна быть сформирована система технического обслуживания и контроля автотранспортных средств, а также обустройство автомобильных дорог объектами дорожного сервиса.

Важным аспектом на территории района является маршрут «Школьный автобус». Он охватывает населенные пункты, где находятся только начальные школы и для учащихся средних и старших классов организовывает ежедневные поездки на учебу в средние общеобразовательные школы, расположенные в местных, подрайонных и районных центрах.

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы и нефтепроводы: Протяженность трубопроводного транспорта по территории сельского поселения составляет 12,0 км, Плотность 12,4 км/тыс.км2

1) По территории сельского поселения проходит нефтепродуктопровод ООО «Уралтранснефтепродукт» «Уфа-Западное направление» Ду=500, Рраб=6,0 МПа, с санитарно-защитной зоной 100 м в каждую сторону;

2) По территории сельского поселения проходят магистральные нефтепроводы ОАО «Уралсибнефтепровод»:

- Нижневартовск-Курган-Куйбышев, Ду 1200, класс 1, с санитарно-защитной зоной 200 м в каждую сторону;

- Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск, Ду 1200, класс 1, с санитарно-защитной зоной 200 м в каждую сторону;

- Туймазы-Омск-Новосибирск-1, Ду 500, класс 3, с санитарно-защитной зоной 100 м в каждую сторону;

- Туймазы-Омск-Новосибирск-2, Ду 700, класс 2, с санитарно-защитной зоной 150 м в каждую сторону;

- Туймазы-Омск-Новосибирск-3, Ду 800, класс 2, с санитарно-защитной зоной 150 м в каждую сторону;

- Туймазы-Уфа-1, Ду 350, класс 3, с санитарно-защитной зоной 100 м в каждую сторону;

- Туймазы-Уфа-2, Ду 350, класс 3, с санитарно-защитной зоной 100 м в каждую сторону;

- Туймазы-Уфа-3, Ду 500, класс 3, с санитарно-защитной зоной 100 м в каждую сторону;

3) По территории Благоварского района проходят магистральный газопровод «Тумазы – Уфа» РАО «Газпром» ДП «Баштрансгаз», Ду=300 мм с санитарно-защитной зоной 100 м в каждую сторону.

Коммуникации, объекты нефтедобычи и границы месторождений нанесены на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации газопроводного транспорта основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а, в некоторых случаях, с перекладкой существующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов с учетом санитарно-защитных разрывов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать раздвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусмотреть защитные мероприятия от деформаций.

Воздушный транспорт

Для населения Благоварского района ближайшими аэропортами являются: Международный аэропорт "Уфа". Расстояние до г. Уфы – 67 км.

Согласно прогнозам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в среднесрочной перспективе ожидается стабильный рост авиаперевозок – до 2020 года на уровне 5 %.

Утверждена республиканская целевая программа «Развитие воздушного транспорта на территории РБ на 2009 — 2020 годы». Целью принятой Программы является дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности перевозок воздушным транспортом в соответствии с международными требованиями путем увеличения транзитного потенциала и создания внутрирегиональных связей, эффективного и качественного удовлетворения спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные услуги и работы. На начальном этапе реализации Программы предусматривается развитие воздушных сообщений между г. Уфа	и региональными центрами.

В связи с этим проектом предлагается:

Учитывая тенденции к возрождению воздушного сообщения на территории Республики Башкортостан, требования к размещению аэропортов в проекте предлагается строительство аэродрома в 3-х километрах к западу от с. Языково с целью создания модернизированной наземной производственной базы в соответствии с современными требованиями и расширением рынка авиационных услуг; для выполнения пассажирских рейсов местных линий, для сельскохозяйственных, специальных (при возникновении ЧС) и санитарных заданий.

Железнодорожный транспорт

Ближайшей станцией является ст. «Чишмы» в с. Чишмы Чишминского муниципального района в 31 км от центра сельского поселения с. Кашкалаши.

2.2. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Административный центр сельского поселения – село Кашкалаши находится на расстоянии 18 км от села Языково. Территория сельского поселения характеризуется сложными инженерно-строительными условиями. Факторами, осложняющими освоение территорий, являются оврагообразование, затопление и, в меньшей степени, карст, оползни, осыпи, заболачивание.

Абсолютные отметки на территории колеблются от 134,0 до 223,0 м. Значительное распространение имеет водная эрозия. Рельеф преимущественно пологий, расчлененный довольно густой гидрографической сетью.

Гидрографическая сеть представлена крупными реками: Уза, Табулдак и их притоками (перечень крупных рек на территории сельского поселения представлен в таблице № 6 в главе 1, п.1.2.3.,том II). Водный режим реки характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Весеннее половодье обычно начинается в первых числах апреля. Подъем уровня достигает 6 - 8 м. Высокие уровни держатся 2 - 3 дня, затем происходит плавный спад.

Русла рек подвержены боковой эрозии. Сброс сточных вод в Благоварском районе производится в природные водные объекты, реки. На территории сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

Территории сельского поселения имеет ряд ограничений для градостроительного освоения (см. глава 1, п. 1.2.7., тома II):

1. На площади развития карбонатных толщ – карстовые образования.

2. Сложность в строительстве определяется крутизной поверхности рельефа и на отдельных участках – глубиной залегания подземных вод на склонах и в днищах долин.

3. Условия строительства усложняются в связи с развитием и широким распространением овражной и водной эрозии. Овражная и водная эрозия развивается вдоль рек Уза, Табулдак.

4. Строительство невозможно на территории оврагов, заболоченных участков и затопляемых участков вдоль рек.

Мероприятия по инженерной подготовке территории

1. Водная эрозия

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией, – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целенаправленная борьба с речной эрозией в настоящее время населением практически не ведется, т.к. она не наносит значительного ущерба личным хозяйствам в связи с каменистым характером почв и лесистостью территории.

Кроме того, борьба местного населения с размывом берегов без гидравлического обоснования нецелесообразна, так как не приносит результатов, а порой усугубляет проблему.

На слаборазмываемых берегах достаточно эффективно выполаживание берегов с последующей посадкой деревьев и кустарников с развитой корневой системой. На участках берегов с более интенсивным подмывом необходимы капитальные берегоукрепительные работы.

Выбор комплекса по борьбе с размывом должен выполняться исходя из каждого конкретного случая отдельно, и учитывать его экономическую целесообразность.

2. Защита пойменных территорий

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик водотока, особенностей использования территорий, характера застройки.

Основные из этих методов следующие:

- повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

- обвалование территории;

- обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Имеющиеся старицы и мелкие озера наполняются водой в период прохождения паводков и за счет выпадения осадков. Мелкие и непроточные их участки, прогреваемые солнцем, являются опасными в малярийном отношении. Поэтому предусмотрено произвести дноуглубление и расчистку отдельных стариц и обеспечить их проточность за счет соединения с рекой, либо произвести засыпку отдельных непроточных, мелководных участков.

Объекты культурно-бытового обслуживания должны быть построены на подсыпке. На отдельных участках берегов водоемов намечено устройство пляжей, для чего на эти участки должен быть завезен песок. Проектом предлагается провести берегоукрепительные работы в населенных пунктах, расположенных вдоль рек д. Восточный (р. Табульдак), с. Кашкалаши (р. Уза).

Берегоукрепительные сооружения служат для защиты берегов водоёмов и рек от разрушающего воздействия волн, течений, напора воды, льда и других природных факторов. Берегоукрепительные сооружения строятся для предупреждения разрушений (размывов) берегов и затоплений населённых пунктов, промышленных объектов, дорог, мостов, линий связи, ценных лесных и сельскохозяйственных угодий, культурных и исторических памятников. При их создании желательно максимально использовать местные строительные материалы.

Согласно данных Администрации в зону подтопления паводком 1 % обеспеченности, населенные пункты Кашкалашинского сельского поселения не попадают.

3. Оврагообразование

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации, овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования, и предотвращения дальнейшего роста предусматривает: засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Овражная и водная эрозия развивается вдоль рек Уза, Табулдак.

4. Заболачивание

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с заболоченными участками включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

5. Организация отвода поверхностного стока

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой улиц, проездов и площадей является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Своевременное удаление поверхностных вод предупреждает подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц и подвальных помещений, предотвращает дальнейший рост оврагов.

По требованиям, предъявленным в настоящее время к исполнению и охране водных ресурсов, поверхностные воды перед сбросом их в открытые водоемы должны подвергнуться очистке.

Количество и типы очистных сооружений, гидравлические расчеты, включающие определение расчетных расходов загрязненной части дождевых вод, площади водосборных бассейнов в расчетных створах, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и степень их очистки должны определяться специализированными организациями.

5.Проявление карста

С инженерно-геологической точки зрения карстовые процессы и связанные с ними поверхностные формы являются неблагоприятным фактором, ограничивающим возможности освоения территории для строительства. Проявления карста на поверхности происходят внезапно и могут привести к катастрофическим последствиям, поэтому при проявлении карста необходимы геологические обследования на карст, зонирование территории по категории устойчивости к карсту, тщательный водоотвод дождевых и талых вод. Инженерная подготовка строительства на территориях с карстом включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных вод за пределы водосборных площадей;

- засыпку карстовых впадин глинистым грунтом;

- тампонаж (цементацию) всех водопоглащающих воронок, трещин.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, тепловой и других сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

6. Оползни

Проектирование противооползневых мероприятий осуществляется на основании материалов инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических изысканий с учетом требований застройки, благоустройства и функционального использования территорий.

На оползнеопасных территориях необходимо запретить вырубку лесов, кустарников, уничтожение травяного покрова, распашку и террасирование склонов.

На оползневых склонах не допускается интенсивный полив насаждений, не допускается удаление грунта в нижней части склона.

Для устройства поверхностного водоотвода применяют открытые и закрытые водостоки. Мероприятия поверхностного водоотвода должны полностью исключать возможность попадания воды в тело оползня.

Борьба с оползнями в каждом конкретном случае должна решаться индивидуально, с экономическим обоснованием.

Глава III. Мероприятия по организации инженерной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение на территории населенных пунктов Кашкалашинского сельского поселения осуществляется преимущественно из подворных колодцев. Централизованное водоснабжение осуществляется в населенном пункте с. Кашкалаши, водопроводные сети проходят по главной улице Советская и основной улице Школьная. Водопроводные сети находятся на балансе сельского поселения Кашкалашинский сельсовет, на сегодняшний день ведется разработка проектной документации по обеспечению водоснабжением весь центр сельского поселения.

Проектные предложения

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Кашкалашинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Благоварский район и, в частности, сельское поселение Кашкалашинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В настоящее время сети организованного водоотведения и хозяйственно-бытовой канализацией на территории сельского поселения отсутствует, население населенных пунктов с. Кашкалаши, д. Западный, д. Восточный, д. Табулдак пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Население

Нормы водопотребления для хозяйственного и питьевого водоснабжения приняты на основе:

- проекта республиканской целевой программы разработанной «Коммунводоканалпроект", г. Уфа, 2001 г. совместно с институтом «Башгипроводхоз» и СНиП 2.04.02-84*.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты по таблице 1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

табл. № 11

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 300 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 200-230 |
| - тоже без ванн | 150 |

Примечание:

1. Удельное среднесуточные водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Нормами учтены коммунальные нужды, расходы на местную промышленность и транспорт.

2. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельные суточные водопотребление на одного жителя – 30-50 л/сут.

Расчетные расходы воды на хоз-питьевые нужды населения,

Сельского поселения Первомайский сельсовет

табл. № 12

| № пл | Степень благоустройства районов жилой застройки | Ед. изм. | Численность Населения на расчетный срок (2035 год) | Норма водопотребления, л/сут/ед. | Расход воды, мз/сут. на расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Кашкалаши | д. Западный | д. Восточный | д. Табулдак |  | с. Кашкалаши | д. Западный | д. Восточный | д. Табулдак |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | -без ванн | чел. | 100 | 202 | 100 | - | 150 | 15,0 | 30,3 | 15,0 | - |
| 1.2 | -с ванными и местными водонагревателями | чел. | 906 | - | 373 | - | 200 | 181,2 | - | 74,6 | - |
| 1.3 | -с централизованным горячим водоснабжением | чел. | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| Застройка с водопользованием из водоразборных колонок | чел. | - | 120 | - | 8 | 50 | - | 6,0 | - | 0,4 |
| Итого | чел. | 1006 | 322 | 473 | 8 |  | 196,2 | 36,3 | 89,6 | 0,4 |

1.2. Нужды животноводства

Среднесуточные нормы водопотребления для животноводства приняты согласно ВНТП-Н-97.

Расходы воды на нужды животноводства

табл. № 13

| № пл | Наименование поголовья скота | Ед. изм. | Кол-во голов на расчетный срок | Норма водо потреб-я, л/сут/ед | Расход воды, мЗ/сут. на расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Кашкалаши | д. Западный | д. Восточный | д. Табулдак |  | с. Кашкалаши | д. Западный | д. Восточный | д. Табулдак |
| А. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий 2 3 4 5 6 7 |
| 1 | КРС | гол. | 633 | 199 | 212 | 2 | 65,0 | 41,1 | 7,73 | 13,78 | 0,13 |
| 2 | Лошади | гол. | - | - | - | - | 60,0 | - | - | - | - |
| 3 | Овцы, козы | гол. | 363 | 134 | 226 | - | 4,5 | 1,63 | 0,61 | 1,017 | - |
| 4 | Свиньи | гол. | 30 | 21 | 53 | - | 10,5 | 0,315 | 0,22 | 0,556 | - |
| Итого |  | 1026 | 354 | 491 | 2 |  | 43,0 | 8,56 | 15,35 | 0,13 |

1.3. Поливка улиц ,зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*) – 50 л/сут.

Расходы воды на поливку на расчетный срок строительства составят:

- с. Кашкалаши – 50,3 м3/сутки;

- д. Западный – 16,1 м3/сутки;

- д. Восточный – 23,65 м3/сутки;

- д. Табулдак - 0,40 м3/сутки.

1.4. Объекты отдыха и туризма

Нормы учреждений лечения, отдыха и туризма приняты согласно ВСН-23-75 по планировке и застройке курортов и зон отдыха, норм технологического проектирования.

Расход воды на нужды объектов лечения, объектов отдыха и туризма

табл. № 14

| № пп | Наименование зон отдыха и туризма | Количество Отдыхающих на расчетный срок (2035 год) | Норма водопотребления л/сут на 1 чел. | Водопотребление на расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Кашкалаши | д. Западный | д. Восточный | д. Табулдак |  | с. Кашкалаши | д. Западный | д. Восточный | д. Табулдак |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объекты сезонного отдыха: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кемпинг | 50 | - | - | - | 200 | 10,0 | - | - | - |
| Итого | 50 | - | - | - |  | 10,0 | - | - | - |

1.5. Промышленность

Для промышленных предприятий, забирающих воду от коммунального водопровода, норма водопотребления определена в размере 12 % от потребности населения сельского поселения. Для промышленных предприятий, которые имеют собственный источник водоснабжения, существующий объем водопотребления принят по укрупненным нормам водопотребления. На расчетный срок он увеличиться – на 15 %.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Расход воды на нужды промышленности

табл. № 15

| № п/п | Наименование | Объем водопотребления, м3/сут. на расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Кашкалаши | д. Западный | д. Восточный | д. Табулдак |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Коммунальный водопровод | 23,54 | 4,36 | 10,75 | 0,048 |
| Итого (округленно): | 23,54 | 4,36 | 10,75 | 0,048 |

Суммарные суточные расходы воды на расчетный срок.

табл. № 16

| Наименование потребителя | Среднесуточные расходы воды, м3/сут. на расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- |
|  | с. Кашкалаши (1006 чел.) | д. Западный (322 чел.) | д. Восточный (473 чел.) | д. Табулдак (8 чел.) |
| - население | 196,2 | 36,3 | 89,6 | 0,4 |
| - поение и содержание скота | 43,0 | 8,56 | 15,35 | 0,13 |
| - промышленность (12 %) | 23,54 | 4,36 | 10,75 | 0,048 |
| - поливка улиц и зеленых насаждений | 50,3 | 16,1 | 23,65 | 0,4 |
| -неучтенные расходы (10 %) | 31,3 | 6,53 | 13,93 | 0,098 |
| - объектов лечения, отдыха и туризма | 10,0 | - | - | - |
| Всего | 354,34 | 71,85 | 153,28 | 1,108 |

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Кашкалашинский сельсовет составит 580,58 м3/сут.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Первомайский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В населенных пунктах с. Кашкалаши, д. Западный и д. Восточный предусматривается централизованная система водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Водоотведение

Водоотведение на территории населенных пунктов сельского поселения Кашкалашинский сельсовет отсутствует.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Проектом предусматривается на расчетный срок:

- строительство централизованных систем канализации с очистными сооружениями населенных пунктов (в населенных пунктах с численностью более 400 чел.) с. Кашкалаши и д. Восточный.

Канализационные очистные сооружения представляют собой компактные установки полной биологической очистки сточных вод заводского изготовления с неметаллическими емкостями.

Очищенные сточные воды, до норм ПДК сброса в рыбохозяйственный водоем, обеззараживаются до сброса их в водоем.

Усадебные дома, общественные и культурно-бытовые здания в малоперспективных населенных пунктах оборудуются водонепроницаемыми выгребами. По мере накопления бытовые сточные воды спец. автотранспортом будут вывозить на очистку, на существующие канализационные очистные сооружения.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения. Проектом предусматривается строительство очистных сооружений (БОС) для с. Кашкалаши в 300 метрах от существующей восточной границы села, а так же строительство очистных сооружений д. Восточный, с учетом роста объемов водоотведения на перспективную численность населения населенных пунктов (1479 человек).

Нормы водоотведения, расчетные расходы

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от населения определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан».

Согласно СНИП 2.04.03-85 удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельное среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Норма среднесуточного водоотведения для не канализованной застройки принимается 25 л/сут. на 1 чел.

Расчетные расходы бытовых сточных вод

табл. № 17

| № пл | Степень благоустройства районов жилой застройки | Ед. изм. | Численность Населения на расчетный срок (2035 год) | Норма водопотребления, л/сут/ед. | Расход воды, мз/сут. на расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Кашкалаши | д. Западный | д. Восточный | д. Табулдак |  | с. Кашкалаши | д. Западный | д. Восточный | д. Табулдак |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | -без ванн | чел. | 100 | 202 | 100 | - | 150 | 15,0 | 30,3 | 15,0 | - |
| 1.2 | -с ванными и местными водонагревателями | чел. | 906 | - | 373 | - | 200 | 181,2 | - | 74,6 | - |
| 1.3 | -с централизованным горячим водоснабжением | чел. | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| Застройка с водопользованием из водоразборных колонок | чел. | - | 120 | - | 8 | 50 | - | 6,0 | - | 0,4 |
| Итого | чел. | 1006 | 322 | 473 | 8 |  | 196,2 | 36,3 | 89,6 | 0,4 |

Суммарный расход сточных вод на расчетный срок строительства

табл. № 18

| Наименование потребителя | Среднесуточные расходы стоков, м3/сут. на расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- |
|  | с. Кашкалаши (1006 чел.) | д. Западный (322 чел.) | д. Восточный (473 чел.) | д. Табулдак (8 чел.) |
| - жилая и общественная застройка | 196,2 | 36,3 | 89,6 | 0,4 |
| - промышленность | 23,54 | 4,36 | 10,75 | 0,048 |
| - объектов лечения, отдыха и туризма | 10,0 | - | - | - |
| -неучтенные расходы (5 %) | 11,5 | 2,03 | 5,017 | 0,0224 |
| Всего | 241,24 | 42,69 | 105,36 | 0,47 |

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению Первомайский сельсовет составит - 389,76 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению рек от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

3.2. Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от линий электропередач:

- ВЛ – 110 кВ Нурлино – Благовар;

- ВЛ – 35 кВ Языково-Гумерово.

По линии ВЛ-0,4-6/10 кВ (воздушная).

Обслуживанием энергетического хозяйства по сельскому поселению Кашкалашинский сельсовет занимается Языковский РЭС, ООО «Башкирэнерго».

Согласно данных администрации Благоварского района на территории населенных пунктов расположено 15 трансформаторных подстанций.

Строящиеся сооружения энергетики на территории сельского поселения Благоварский сельсовет в настоящее время не обнаружены, данные по проектируемым объектам энергоснабжения не предоставлены.

Проект электроснабжения общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения сельского поселения Кашкалашинский сельский совет будет выполнен в следующей стадии проектирования.

3.3. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Кашкалашинский сельсовет осуществляется от АГРС: «Языково. Подключены к газовым сетям всего 3 населенных пункта сельского поселения, д. Табулдак не имеет газоснабжения. Всего количество на территории сельского поселения ГРП и ПГБ – 3 ед., ШРП – 1 ед. Эксплуатирующая организация - Благоварский  филиал ОАО «ГазСервис».

Перечень и характеристики ГРП, ПГБ и ШРП по сельскому поселению сведен в таблицу № 27 тома II.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Проектом предусматривается полная газификация сельского поселения, включая негазифицированные новые участки жилой и общественной застройки в населенных пунктах. Проект газоснабжения на новые жилые территории будет выполнен в следующей стадии проектирования.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов, имеющих газоснабжение, преимущественно от индивидуальных АОГВ, в населенных пунктах, где газоснабжение отсутствует, теплоснабжение  печное.

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Котельные на территории сельского поселения работают на газовом топливе.

Основными потребителями тепла являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

3.4. Проводные средства связи

По данным Благоварского РУС в 2015 году на территории сельского поселения Кашкалашинский сельсовет, зарегистрировано 114 абонентов, емкость станции составляет 148 номеров.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100 % охвата для жилых зданий и минимально необходимого количества телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов, культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов, в соответствии с нормами телефонной плотности, предусматривается расширение сети сельской телефонной связи, путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

В последние годы получила развитие мобильная связь, прежде всего в сельской местности, где уровень телефонизации от стационарных АТС невысок. В районе устойчиво развиваются операторы сотовой связи «Мегафон» и «МТС».

3.5. Телевидение, радиофикация

В настоящее время телевидение и радиофикация населенных пунктов сельского поселения Кашкалашинский сельсовет обеспечиваются относительно устойчивым приемом сигналов от телевизионных ретрансляторов, установленных в г. Стерлитамак.

Кроме того, в населенных пунктах Кашкалашинского сельсовета активно развиваются Интернет и IP –телевидение.

Глава IV. Мероприятия по охране и использованию памятников истории, архитектуры и археологии

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Государственная охрана объектов культурного наследия происходит согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Историко-культурный потенциал Благоварского района, представленный отделом по сохранению недвижимого культурного наследия МКНП РБ в главе I (п. 1.1.2) тома II и на карте существующего положения, отражают степень изученности территории. Анализ архивных и библиографических данных свидетельствует, что запрашиваемая территория никогда не подвергалась целенаправленному археологическому обследованию. Анализ топографии и гидрографии свидетельствует о высокой вероятности обнаружения на территории дополнительных объектов истории и архитектуры.

В целях выявления объектов историко-культурного наследия и проведения мероприятий по подготовке проекта (охранных зон) объектов культурного наследия, необходимо проведение научных (в т.ч. натурных археологических) исследований территории сельского поселения Кашкалашинский сельсовет.

Необходимо учесть, что археологические исследования, в том числе проект зон охраны, проводятся за счет средств физических и юридических лиц являющихся заказчиками проводимых работ (ст. 36, п. 4 Федеральный закон № 73-ФЗ).

Для проведения археологических исследований, в том числе разработку проектов зон охраны заказчику работ необходимо заключить договор с юридическими лицами, уставной целью деятельности которых является проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 февраля 2009 г. № 15. Право на проведение охранных археологических мероприятий и работ определенного вида на памятниках археологии дает открытый лист.

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории объекты культурного наследия не выявлены.

Согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 мая 2008 г. № 153, разработку проектной документации населенных пунктов Республики Башкортостан необходимо выполнять на основе уже разработанных историко-архитектурных опорных планов исторических поселений, проектов зон охраны объектов культурного наследия для определения четких границ и режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны (с определением зон с особыми условиями использования территорий), проведения историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Необходимыми наиболее общими признаками для современного использования объектов культурного наследия являются следующие:

- уникальность или значительная (по сравнению с остальными) ценность (научная, зрелищная или историко-культурная) объекта для данной территории;

- повышенная концентрация объектов наследия на определенном локальном участке.

- гармоничное сочетание объектов наследия и окружающего ландшафта (вписанность в ландшафт), целостность ландшафта, возможность его использования как историко-культурной составляющей данного объекта (объектов) наследия.

Мероприятия по охране и использованию памятников истории и архитектуры на территории сельского поселения:

- приуроченность используемых объектов наследия к существующей или проектируемой транспортной сети.

- провести обследование всей территории района и создать реестр недвижимых объектов культурного наследия;

- провести периодический мониторинг недвижимых объектов культурного наследия;

- провести инвентаризацию всех известных объектов культурного обследования района, определить их современное состояние, научную и историко-культурную значимость;

- создать кадастр и фонд земель историко-культурного назначения района, перевести все объекты в данный фонд.

Глава V. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и городских и сельских поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории с. Кашкалаши, д. Западный, д. Западный, д. Восточный, д. Богдановка, д. Юлдузлы, д. Восточный, д. Табулдак, д. Шихан, д. Кызыл-Елга относятся:

- объекты общественно-делового и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения);

- магазины  товаров повседневного спроса;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава VI. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1 Мероприятия по охране окружающей среды

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан в рамках реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18.02.2014 г. №61.

Раздел включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства до конца расчетного срока реализации генерального плана сельского поселения.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Охрана воздушного бассейна

Территория Благоварского района относится к достаточно благополучному с точки зрения чистоты атмосферного воздуха. Наличие крупных лесных массивов, практическое отсутствие местных промышленных источников воздушного загрязнения делают это место притягательным для жилищного и рекреационного использования.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Благоварском районе являются автотранспорт и действующие производственные предприятия.

Проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение, вынос и ликвидация части предприятий.

Также предусматриваются мероприятия до конца расчетного срока строительства:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

- контроль за работой автотранспорта;

- организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

Одним из решений проблемы загрязнения атмосферы является газификация автотранспорта. Применение природного газа обеспечивает значительное снижение выбросов окиси углерода, неметановых углеродов, оксидов азота и твердых частиц.

На территории Благоварского района имеется 1 АГЗС на 2 колонки в с. Языково. Проектом предлагается до конца расчетного срока реализации генплана (2035год) переход части автотранспорта сельского поселения Кашкалашинский сельсовет (до 25%) на газовое топливо.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Наиболее проблемными вопросами в области охраны атмосферного воздуха является отсутствие установок по улавливанию легких фракций углеводородов на объектах нефтедобычи, старение автопарка предприятий.

Санитарно - защитные зоны от проектируемых основных производственных предприятий и коммунальных объектов

табл. № 19

| №п/п | Местоположение | Наименование предприятия | Отрасль | Класс вредности, | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проектируемые предприятия |
| 1 | с. Кашкалаши | СТО, АЗС | Автотранспортные предприятия | IV | 100 м |
| 2 | д. Табулдак | СТО, АЗС |  |  |  |
| 3 | В 2-х км от д. Восточный | Свинотоварная ферма | Животноводство | I | 1000 |
| 4 | В 2-х км от с. Кашкалаши | Свинотоварная ферма | Животноводство | I | 1000 |

Охрана водных ресурсов

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. 74-ФЗ (ред. от 28.12.2015 г.) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50м;

- от 10 до 50 км - в размере 100м;

3) от 50 км и более - в размере 200м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3° и 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенных пунктов района с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Повсеместно принята полная искусственная биологическая очистка с выпуском очищенных стоков в водотоки и на поля орошения.

Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации.

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные с:

- состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектносметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

- создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Охрана лесов

Основное воздействие человека на леса выражается: рубкой спелых и перестойных насаждений, рубками ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Постоянное недоиспользование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающееся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса. Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Перестойные леса больше подвержены болезням леса к воздействию вредителей леса, а также отрицательно влияют на атмосферный воздух при гниении.

Борьба с болезнями и вредителями леса, проведение профилактических работ в этом направлении – важнейшая составляющая охраны лесов.

Профилактика возникновения пожаров и организация материально-технической базы пожаротушения также является средством охраны и защиты лесов.

Экологическую ситуацию в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Большой ущерб лесу оказывает выпас скота. В результате вытаптывается и выедается скотом естественный подрост леса, нарушается надпочвенный покров, происходит эрозия почвы, уничтожаются выводки диких животных и птиц.

Леса, расположенные вблизи населенных пунктов часто захламляются несанкционированными свалками различных отходов.

Охрана почв

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.с. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы  должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей автомобильной магистрали республиканского значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии - регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии - уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся - создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений, данных запруд и перепадов противоэрозионных прудов.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб- разованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

-охрана лесов от пожаров;

-защита от различных видов вредителей;

-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

На основе закона Министерства природопользования и экологии Республики Башкортстан с 1 июля 2009 года отменены ограничения на охоту копытных (лось, косуля, кабан).

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

На территории сельского поселения Кашкалашинский сельсовет муниципального района Благоварский район РБ особо охраняемые природные территории республиканского значения представлены государственным природным ботаническим заказником регионального значения Популяция горицвета весеннего.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Кашкалашинский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Кашкалашинский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

6.2. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также в рамках Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020 годы определена основная задача - ликвидация всех несанкционированных свалок ТКО, необходимость создания генеральных схем очистки территорий городских округов, муниципальных районов, проектирование и строительство первоочередных объектов обращения с отходами на территориях муниципальных районов республики, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территориях муниципальных районов и городских округов, реализация комплекса мер, направленных на создание производств по переработке вторичных материальных ресурсов.

Актуальной проблемой является проблема размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются в местах вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.

Существующие свалки ТКО и санитарно-защитные зоны от них показаны на чертеже лист 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

Перечень существующих свалок мусора приведен в таблице № 11 главы 2, п 2.4, том II.

Сбор и удаление ТКО

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020 г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования сельского поселения Кашкалашинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТКО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

На сегодняшний день на территории муниципального района идет реализация мероприятий согласно «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2011 – 2015 годы». Согласно программы для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с. Кашкалаши, д. Западный, д. Восточный, д. Табулдак проектом предусматривается организация сбора твердых коммунальных отходов и вывоза их на полигон ТКО с. Языково для обезвреживания. Специализированный полигон ТКО расположен в 18 км от центра сельского поселения с. Кашкалаши в с. Языково. Санитарно-защитная зона от полигона 1000 метров.

Согласно данным Администрации района в настоящее время находится на проверке в Государственной экологической экспертизе Росприроднадзора Республики Башкортостан проектно-сметная документация по строительству полигона твердых коммунальных отходов с.Языково. Проектируемый полигон ТКО будет, включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечение вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

В задачи санитарной очистки населенных пунктов с. Кашкалаши, д. Западный, д. Западный, д. Восточный, д. Табулдак входят:

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы выводятся по сети канализации хозяйственно-бытовых стоков, на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчет количества коммунальных отходов по населенным пунктам с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя представлен в таблице № 21 и 22.

Количество коммунальных отходов по населенным пунктам

табл. № 21

| Коммунальные отходы | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | с. Кашкалаши | д. Западный | д. Восточный | д. Табулдак |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс. тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| Жидкие отходы | 1,006 | 2000 | 2,01 | 0,322 | 2000 | 0,644 | 0,473 | 2000 | 0,946 | 0,028 | 2000 | 0,056 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 1,006 | 190 | 0,191 | 0,322 | 190 | 0,062 | 0,473 | 190 | 0,09 | 0,028 | 190 | 0,005 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей. | 7,6 | 5 | 0,038 | 2,4 | 5 | 0,012 | 3,6 | 5 | 0,018 | 0,2 | 5 | 0,001 |

Морфологический состав ТКО

табл. № 22

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Кашкалаши ( 0,229) | д. Западный (0,074) | д. Восточный (0,108) | д. Табулдак (0,006) |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 0,057 | 0,0185 | 0,027 | 0,0015 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 0,092 | 0,029 | 0,043 | 0,0024 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,0022 | 0,0007 | 0,0011 | 0,00006 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,0045 | 0,0014 | 0,0022 | 0,00012 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,016 | 0,0052 | 0,0075 | 0,00042 |
| Кости | 1-2 2 | 0,0045 | 0,0014 | 0,0022 | 0,00012 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,011 | 0,0037 | 0,0054 | 0,0003 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,0045 | 0,0014 | 0,0022 | 0,00012 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,0045 | 0,0014 | 0,0022 | 0,00012 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,0045 | 0,0014 | 0,0022 | 0,00012 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,0045 | 0,0014 | 0,0022 | 0,00012 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,0022 | 0,0074 | 0,0108 | 0,0006 |
| Итого | 100 | 0,229 | 0,074 | 0,108 | 0,006 |

Сбор и удаление ТКО

Сбор и удаление ТКО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяются на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число обязательного обслуживания спецавтохозяйствами включаются жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

- с. Кашкалаши - 1,006 тыс.чел х 50 кг/год = 0,050 тыс.т./год;

- д. Западный - 0,322 тыс.чел х 50 кг/год = 0,016 тыс.т./год;

- д. Восточный - 0,473 тыс.чел х 50 кг/год = 0,024 тыс.т./год;

- д. Табулдак – 0,028 тыс.чел х 50 кг/год = 0,0015 тыс.т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Крупногабаритные отходы и обычные коммунальные отходы на расчетный срок в сумме составляют:

- с. Кашкалаши - 0,279 тыс.тонн/год;

- д. Западный – 0,09 тыс.тонн/год;

- д. Восточный - 0,132 тыс.тонн/год;

- д. Табулдак - 0,0075 тыс.тонн/год.

- с. Кашкалаши - 0,279 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,014 га;

- д. Западный - 0,09 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0045 га;

- д. Восточный - 0,132 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0066 га;

- д. Табулдак - 0,0075 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,00037 га.

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории:

- с. Кашкалаши - 0,014 га * 20 лет = 0,28 га до 2035 года;

- д. Западный - 0,0045 га * 20 лет = 0,09 га до 2035 года;

- д. Восточный - 0,0066 га * 20 лет = 0,132 га до 2035 года;

- д. Табулдак - 0,00037 га * 20 лет = 0,0074 га до 2035 года.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- мусороудаление с территории населенных пунктов в данный момент производится Администрацией сельского поселения и на добровольных началах местным населением.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит:

- с. Кашкалаши - 0,05 т.т. в год = 50000 кг;

50000 кг: 180 кг/м3 = 0,277 тыс. м3;

- д. Западный – 0,016 т. т. в год = 16000 кг;

16000 кг: 180 кг/м3 = 0,088 тыс. м3;

- д. Восточный – 0,024 т. т. в год = 24000 кг;

24000 кг: 180 кг/м3 = 0,133 тыс. м3;

- д. Табулдак – 0,0015 т. т. в год = 1500 кг;

1500 кг: 180 кг/м3 = 0,008 тыс. м3.

Где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения Списочное числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит:

- с. Кашкалаши - 0,229 т.т. в год = 229000 кг; 229000 кг : 200 кг/м3 = 1,145 тыс. м3;

- д. Западный – 0,074 т. т. в год = 74000 кг; 74000 кг : 200 кг/м3 = 0,370 тыс. м2;

- д. Восточный – 0,108 т. т. в год = 108000 кг; 108000 кг : 200 кг/м3 = 0,540 тыс. м2;

- д. Табулдак – 0,006 т. т. в год = 6000 кг; 6000 кг : 200 кг/м3 = 0,03 тыс. м2.

Где 200 кг/м3 - средняя плотность ТКО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 23.

табл. № 23

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75 м3 | V=0,5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Кашкалаши | 1006 | 1422 | 1145 | 277 | 10,45 | 1,32 | ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 12 | 2 |  |
| д. Западный | 322 | 458 | 370 | 88 | 3,37 | 0,42 | ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
| д. Восточный | 473 | 673 | 540 | 133 | 4,93 | 0,63 | ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |
| д. Табулдак | 28 | 38 | 30 | 8 | 0,27 | 0,04 | ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| Итого | 1829 | 2591 | 2085 | 506 | 22 | 4 | ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |

Определение количества контейнеров:

1) с. Кашкалаши

Bкон = 1145 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 10,45 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

10,45 шт * 1,1 = 12 шт.;

2) д. Западный

Bкон = 370 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 3,37 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2;

3,37 шт * 1,1 = 4 шт.

3) д. Восточный

Bкон = 540 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 4,93 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

4,93 шт * 1,1 = 5 шт.

4) д. Табулдак

Bкон = 30 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 0,27 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

0,27 шт * 1,1 = 1 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

1) с. Кашкалаши

Bкон = 277 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 1,32 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

1,32 шт * 1,1 = 2 шт.;

2) д. Западный

Bкон = 88 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,42 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,42 шт * 1,1 = 1 шт.

3) д. Восточный

Bкон = 133 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,63 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,63 шт * 1,1 = 1 шт.

4) д. Табулдак

Bкон = 8 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,04 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,04 шт * 1,1 = 0,044 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния для размещения проектом предусматривается в сельском поселении на 5 площадках установка 22 контейнеров, для крупногабаритных отходов на 2 площадках установка 4 контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 24.

табл. № 24

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 25.

Расчет количества мусоровозов, необходимых

для вывоза муниципальных отходов

табл. № 25

| Наименование | Ед. изм. | Обозначение | с. Кашкалаши | д. Западный | д. Восточный | д. Табулдак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТКО | км | L | 18 | 26 | 24 | 14 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,30 | 0,43 | 0,4 | 0,23 |
| Число рейсов мусоровозов | р/ сут | Р | 2,51 | 2,41 | 2,43 | 2,58 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/ сут | Псут | 41,16 | 39,52 | 39,85 | 42,3 |
| Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/ год | Пгод | 1422 | 458 | 673 | 38 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 0,12 | 0,042 | 0,066 | 0,003 |

Согласно полученному результату для вывоза мусора в населенных пунктах с. Кашкалаши, д. Западный, д. Восточный, д. Табулдак требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно Градостроительному Кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

6.3. Защита от вредных воздействий инженерных коммуникаций и сооружений

Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в сельском поселении являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110/35/10 кВ. Предельно допустимые уровни напряженности для территорий жилой застройки составляют 1 кв/м2, для населенной местности – 15 кв/м2.

Степень опасности воздействия электрического поля для человека увеличивается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем. В целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 110 кВ – 20 м, для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В», М. Энергоатомиздат, 1985 г. СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

Сельхозугодия, расположенные в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать для выращивания культур, не требующих ручной обработки.

Охрана от транспортных коммуникаций

В составе общей проблемы экологической безопасности сокращение уровня транспортного загрязнения занимает важнейшее место.

Автомобильный транспорт

В приземном воздушном слое зоны влияния автомобильных дорог под воздействием дорожного движения и внутренних атмосферных факторов непрерывно протекают гидродинамические, тепловые, электромагнитные, химические и фотохимические процессы.

От характера этих процессов зависит пространственное распространение отработанных газов (ОГ) автомобилей, в которых содержится более 200 токсичных веществ, в том числе оксид углерода, диоксиды азота и серы, соединения свинца и другие тяжелые металлы. Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей – скоростей движения потока, частоты переключения передач, простоев на светофорах, железнодорожных переездах и в транспортных заторах.

Режим движения автомобилей зависит от дорожных условий – радиусов горизонтальных и вертикальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, уровней загрузки дорог движением, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Исследованиями установлено, что наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60 - 70 км/час.

Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости.

На большинстве дорог с усовершенствованным покрытием скорость движения составляет 30 - 50 км/час, с переходным покрытием – 20 - 40 км/час, на грунтовых дорогах 10-20 км/час. Это приводит к перерасходу горючего и повышенному загрязнению атмосферы.

Выполнение намеченной программы работ по совершенствованию дорожной сети Республики Башкортостан позволит увеличить скорость движения на дорогах до 40 - 60 км/час и сократить размеры вредных выбросов.

На участках дорог II категории, проложенных по сельхозугодьям, необходимо предусмотреть санитарно-защитные полосы шириной 10 - 40 метров от границы полосы отвода с обеих сторон дороги, свободных от посадок сельскохозяйственных культур или посадку 2-х – 3-х рядных зеленых насаждений, что снизит уровень загрязнения на 30 - 40%.

В отличие от водной и воздушной среды, где протекает процесс самоочищения, почва обладает этим свойством в незначительной степени. Степень загрязнения почв вредными веществами и тяжелыми металлами, распределение и перенос их на расстояние зависит от интенсивности, состав транспортного потока и режимов движения автотранспорта, а также от сорбционной способности почвы и движения грунтовой воды.

Глубина проникновения тяжелых металлов в почву обычно не превышает 20 см, при сильном загрязнении они проникают на глубину до 160 см. Опасность такого загрязнения – возможность наступления токсичных соединений металлов в виде водорастворимых форм в грунтовые воды.

Совершенствование дорожной сети и санитарно-защитное озеленение позволяет уменьшить загрязнение почв придорожной полосы. Кардинальным решением является отказ от применения этилового бензина.

В процессе эксплуатации автодорог следует учитывать влияние дорожной пыли, образующейся при движении автотранспорта. Поэтому учет необходимых мероприятий по защите окружающей среды от дорожной пыли является неотъемлемой частью содержания автодорог, особенно с переходными и низшими дорожными одеждами, а также при стадийном методе строительства дорог с капитальными и облегченными типами дорожной одежды, когда на первой стадии строительства предусматриваются щебеночные и им подобные покрытия

На интенсивность пылеобразования влияют физико-механические свойства материала и состояние покрытия, скорость движения автотранспорта, масса, габариты и тип движущихся по дороге транспортных средств. Среднегодовая запыленность придорожной полосы в расчете на 1 км протяжения составляет 10 - 30 тонн для грунтовых дорог и 5 - 10 тонн для дорог с переходным типом покрытия, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5 - 15 раз и в 3 - 5 раз, в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Выполнение рекомендуемой программы работ позволит ликвидировать грунтовые дороги, являющиеся главным источником загрязнения.

На дорогах с переходным типом покрытия перспективные размеры движения составляют менее 100 авт/сутки и здесь достаточно периодически проводимых работ по обеспыливанию.

К защитным мероприятиям по снижению запыленности окружающей местности относятся зеленые насаждения вдоль дорог.

При проложении трасс дорог через населенные пункты, а также угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур, следует предусматривать твердое покрытие дорожных одежд с укреплением обочин из материалов, обработанных вяжущими.

Оценка воздействия транспортного шума производится при прохождении дорог высших категорий через крупные населенные пункты.

Воздействие шума на население, проживающее постоянно в придорожной полосе, проявляется в виде как объективного раздражения, так и объективных патологических изменений органов слуха, центральной и сердечно-сосудистой систем.

Общий уровень транспортного шума зависит от интенсивности и скорости транспортного потока, эксплуатационного состояния автомобилей, объема и характера перевозимых грузов, подачи звуковых сигналов. Для улучшения экологической обстановки рекомендуется строительство обходов городов и поселков дорогами со значительными размерами транзитного движения. На участках дорог II-III категорий в пределах населенных пунктов предусматриваются шумозащитные полосы из зеленых насаждений, отделяющих проезжую часть от жилых массивов, что позволит снизить шумовое воздействие до уровня санитарных норм.

При оценке состояния растительности учитывается неблагоприятное воздействие на нее загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами автомобилей, пылеобразование в процессе эксплуатации дорог, заболачивание прилегающих к дороге площадей, вырубка леса, геохимическое загрязнение почв вследствие утечки горюче-смазочных материалов, продуктами истирания автомобильных шин и покрытий автодорог, а также твердыми выбросами.

Для сохранения природных ресурсов необходимо предусмотреть мероприятия по защите растительного и животного мира.

При проложении трасс вновь строящихся дорог рекомендуется минимальное затрагивание лесов I группы, обход питомников и заповедных зон.

Дороги следует прокладывать по неудобным землям и малоценным сельхозугодьям. На временно изымаемых участках сельскохозяйственных и лесных угодий предусматривается их последующая рекультивация и лесовосстановление.

В местах перехода животных через дороги следует установить соответствующие знаки и указатели.

В зоне влияния автомобильных дорог грунтовые и поверхностные воды в высшей степени подвержены опасности загрязнения маслами, топливом, смазочными материалами, продуктами истирания шин, антигололедными материалами, тяжелыми металлами. Даже минимальное количество этих веществ может сильно изменить качество воды, что отрицательно влияет на живые организмы. Существенный ущерб биосфере наносит эрозия почвы.

Закладка грунтовых резервов и карьеров дорожно-строительных материалов на затопляемых поймах рек, разработка грунтов средствами гидромеханизации также отрицательно сказывается на состоянии водоемов.

Существующие мосты через реки, особенно деревянные мосты и мосты, построенные до 1960 г., имеют отверстия меньше ширины реки, что приводит к изменению гидрологического режима, подтоплению и заболачиванию поймы реки выше моста, ухудшению условий естественного воспроизводства рыбных запасов.

Сброс дождевой и снеговой воды с проезжей части мостов без очистки приводит к загрязнению рек.

Для снижения отрицательного воздействия на водотоки рекомендуется при строительстве и реконструкции мостов принимать отверстие больше ширины реки, что исключит отрицательное влияние на гидрологический режим. Отвод воды с проезжей части рекомендуется осуществлять с помощью лотков с предварительной очисткой воды перед сбросом в водоток.

Реализация рекомендаций по защите окружающей среды от различных видов загрязнения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог и мостов позволит снизить степень загрязнения придорожной полосы.

Воздушный транспорт

Учитывая тенденции к возрождению воздушного сообщения проектом предложено размещение аэродрома в 3 км к западу от с. Языково.

Для защиты обслуживающего персонала, пассажиров и местного населения от воздействия электромагнитных излучений необходимо вокруг устанавливаемого радиотехнического средства устраивать санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки. Размеры этих зон должны определяться расчетами в соответствии с ведомственными нормативными документами.

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации в пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):

− объектов высотой 50 метров и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);

− линий связи и электропередачи, а также других источников радио и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;

− взрывоопасных объектов;

− факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 метров и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);

− промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

Участки аэродрома, предназначенные для обслуживания воздушных судов, используемых для внесения удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве и при лесозащите, и другие спецплощадки (предангарные, доводочные, мойки и антиобледенительной обработки воздушных судов, спецавтобаз, складов горюче-смазочных материалов и другие) должны быть оснащены сооружениями для химико-реагентной и механической очистки, а также обезвреживания сточных вод, сбрасываемых в канализацию аэропорта.

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138) для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома (в соответствии с проектом санитарно-защитной зоны от аэродрома). Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Строительство и размещение объектов вне территории района аэродрома, если их истинная высота превышает 50 метров, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.

Трубопроводный транспорт

Охрана окружающей природной среды от вредного воздействия трубопроводного транспорта сводится к организации охранных зон вдоль трасс магистрального трубопровода согласно СНиП 2.05.06 – 85.

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации нефтепроводного и газопроводного транспорта, основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а в некоторых случаях, перекладкой существующих трубопроводов в технические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать задвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусматривать защитные мероприятия от деформаций.

Магистральные трубопроводы

Через территорию Кашкалашинского сельского поселения Благоварского муниципального района проходит магистральный газопровод «Туймазы - Уфа» РАО «Газпром» БД «Баштрансгаз», так же магистральные нефтепроводы ОАО «Уралсибнефтепровод» и нефтепродуктопровод ОАО «Уралтранснефтепродукт»:

- Нижневартовск-Курган-Куйбышев;

- Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск;

- Туймазы-Омск-Новосибирск-1;

- Туймазы-Омск-Новосибирск-2;

- Туймазы-Омск-Новосибирск-3;

- Туймазы-Уфа-1;

- Туймазы-Уфа-2;

- Туймазы-Уфа-3;

- «Уфа – Западное направление» нефтепродуктопровод магистральный.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений принимается в зависимости от давления:

- для низкого (0,05 кгс/см ) - 2 метра;

- для среднего (свыше 0,05 кгс/см до 3 кгс/см ) - 4 метра;

- для высокого (свыше 3 кгс/см до 6 кгс/см ) - 7 метров;

- для высокого (свыше 6 кгс/см до 12 кгс/см ) - 10 метров.

ГРП (типа ПГБ) 1,2 МПа – 15 метров, ШРП 0,6 МПа – 15 метров.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП и ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения (таб. 54 ТСН «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»).

Минимальные размеры санитарных разрывов для газопроводов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.05.06-85.

Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии со СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9).

Глава VII. Основные технико-экономические показатели

табл. № 27

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Земельный фонд |
| 1.1. | Всего, в том числе: | га / % | 10396,41/100 | 10396,41/100 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | –«– | 7748,83/67,9 | 7940,96807/69,8 |
|  | -земли населенных пунктов | –«– | 614,96/5,9 | 418,67/4,03 |
|  | -Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | –«– | 1223,09/11,7 | 1223,94193/11,7 |
|  | -земли лесного фонда | –«– | 247,62/2,4 | 247,62/2,4 |
|  | -земли особо охраняемых территорий и объектов | –«– | 30,99/0,3 | 30,99/0,3 |
|  | -земли водного фонда | –«– | 530,01/5,0 | 530,01/5,0 |
|  | -земли запаса | –«– | -/- | -/- |
| 2.0 | Население |
| 2.1. | Общая численность населения, в том числе: | тыс. чел | 1,180 | 1,829 |
| 2.5. | Число населенных пунктов | ед. | 4 | 4 |
| 2.6. | Плотность населения | чел./кв.км | 11,35 | 17,59 |
| 2.7. | Возрастная структура населения2: |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | % от общей числен. насел. | 28,2 | 29 |
|  | в трудоспособном возрасте | –«– | 47,1 | 49,0 |
|  | старше трудоспособного возраста | –«– | 24,7 | 22 |
| 2.8. | Численность занятого населения, из них: | тыс. чел. | 555 | 896 |
|  | в материальной сфере, в том числе: | тыс.чел | 72 | 112 |
|  | -промышленность | –«– | 2 | 3 |
|  | -сельское и лесное хозяйство | –«– | 61 | 95 |
|  | -строительство | –«– | 5 | 8 |
|  | -транспортная, связь и прочее | –«– | 4 | 6 |
|  | в нематериальной сфере | –«– | 55 | 85 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда, в том числе: | тыс.кв.м | 22,239 | 54,87 |
| 3.2. | Оборудование жилищного фонда: | % общ.площ. жил. фонда |  |  |
|  | водопроводом | –«– | 20 | 100 |
|  | канализацией | –«– | - | 100 |
|  | газом | –«– | 83 | 100 |
|  | отоплением | –«– | 83 | 100 |
| 3.3. | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 18,8 | 30 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 30 | 65 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 460 | 460 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения | объекты | 2 | 2 |
|  | стационары | койка | - | - |
|  | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли | кв.м торг.пл. | 360,7 | 548,7 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания | мест | - | 73 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 13 |
| 4.7. | Учреждения культуры | мест | 160 | 420 |
|  | кинотеатры | -//- | - | - |
|  | залы аттракционов | м2 пл.пола | - | - |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения | объект | - | - |
|  | спортивные залы | м2 пл.пола | 600 | 600 |
|  | плоскостные сооружения | га | 0,1 | 1,46 |
| 4.9. | Учреждения оздоровительные, отдыха и туризма | объект | 1 | 2 |
|  | кемпинг | -//- | - | 1 |
|  | мотели | -//- | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети | км | - | - |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог, в том числе: | –«– | 21,47 | 21,47 |
|  | федерального значения | –«– | 9,07 | 9,07 |
|  | межмуниципального значения |  | 8,7 | 8,7 |
|  | местного значения | –«– | 3,7 | 3,7 |
| 5.3. | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | железнодорожный транспорт | км/1000 кв.км | - | - |
|  | автомобильный транспорт |  | 206,6 | 206,6 |
|  | трубопроводный транспорт |  | 115,49 | 115,49 |
| 5.4. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 5.5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | ед./ 1000 жит. | 250 | 300 |